Szczecin dn. 08.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP SYSTEMU DO GŁOSOWANIA w SALI SENATU 
ZUT w Szczecinie

ZAMAWIAJĄCY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Kierownik obiektu: Ewelina Kandyba,

e-mail: ewelina.kandyba@zut.edu.pl  91 4494385.

- SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot i funkcje systemu

System do głosowania w Sali Senatu ma umożliwiać sprawne przeprowadzanie głosowań w trakcie posiedzeń Senatu ZUT w Szczecinie. Zamawiający wymaga aby system działał w oparciu o radiowe piloty komunikujące się z centralną jednostką odbiorczą. System musi umożliwiać niezakłóconą pracę docelowo do 200 pilotów. Niniejsze postępowanie obejmuje zakup 80 pilotów. Oprogramowanie sterujące musi pracować pod kontrolą systemu Windows na komputerze będącym w posiadaniu zamawiającego. Jednocześnie wymagane jest aby oprogramowanie było kompatybilne z systemami Windows 7/8/8.1/10 w wersji Home jak i Professional. Jeżeli zaproponowane rozwiązanie pracuje w oparciu o wtyczkę do pakietu Microsoft Office, to wymaga się aby było kompatybilne z wersją 2010/2012/2016. System jak i dokumentacja do niego ma być w języku polskim.

Wymagane funkcjonalności systemu:

- głosowanie Tak/Nie/Wstrzymał się,

- głosowanie z listy wyboru,

- glosowanie tajne lub jawne,

- większość, większość zwykła, większość kwalifikowana,

- z różnymi uprawnieniami (na sali mogą znajdować się osoby dopuszczone tylko do niektórych głosowań),

- tworzenie listy obecności,

- automatyczne zebranie głosów,

- generowanie raportów z wynikami głosowań,

- wyświetlenie oraz archiwizacja wyników głosowania,

- kontrolę stanu baterii w pilotach,

- wyświetlenie wyników głosowania z pomocą projektora, telewizora,

- sygnalizacja poprawnego oddania głosu,

- przyciski TAK/NIE/WSTRZYMAŁ SIĘ muszą być dodatkowo oznakowane kolorami,

- obsługa przebiegu głosowania musi odbywać się z poziomu aplikacji,

- możliwość dodawania i usuwania w trakcie obrad głosowań jak również modyfikowanie treści istniejących (przed odbyciem głosowania),

- licencja na użytkowanie systemu (o ile jest wymagana) musi być bezterminowa,

- aktualizacje oprogramowania muszą być bezpłatne i zapewnione co najmniej przez okres trwania gwarancji,

- piloty muszą być dostarczone w walizce/walizkach zapewniających bezpieczne przechowywanie i transport,

- piloty muszą posiadać funkcjonalność oszczędzania baterii,

- odbiornik pilotów musi być połączony z komputerem albo poprzez interfejs USB albo poprzez sieć TCP/IP (Ethernet),

- wynik głosowania musi być widoczny dopiero po oddaniu wszystkich głosów lub upłynięciu zadanego czasu. W przypadku upłynięcia czasu głosowanie kolejnych osób jest niemożliwe.

II. Wymagania i informacje dodatkowe

- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące na każdy element zestawu.

- Wszystkie elementy zestawu muszą być fabrycznie nowe.

- Piloty muszą być dostarczone z bateriami.

- Urządzenia muszą posiadać Certyfikaty CE.

- Konieczne jest przeszkolenie przez oferenta 2 osób obsługujących zakupiony system.

- Dodatkowych informacji technicznych udzielają: Robert Kujawski, Robert.Kujawski@zut.edu.pl tel. 91 449 43 08 lub Robert Typek, rtypek@zut.edu.pl tel. 91 449 58 11, a udzielone odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego:

http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-do-30-tysiecy-euro/dostawy-do-30-tysiecy-euro.html

III. ISTOTNE WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.	Termin dostawy i montażu: maksymalnie 5 tygodni od daty podpisania  umowy.

2.	Sposób zapłaty: przelew na wskazany rachunek bankowy w terminie do dwóch tygodni od daty obustronnego podpisania Protokołu odbioru z rezultatem pozytywnym.

3.  W dniu podpisania Protokołu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wypełnione Karty Gwarancyjne dostarczanych i instalowanych urządzeń.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.	Oferta powinna zawierać:

- dane techniczne (karty katalogowe) i opis urządzeń w języku polskim,

- warunki i termin gwarancji,

- termin i warunki realizacji zamówienia,

- cenę pełnego zestawu oraz ceny jednostkowe istotnych elementów oferowanego wyposażenia, podane w PLN

- Oświadczenie producenta sprzętu o autoryzacji serwisowej oferenta (wykonawcy zamówienia) na dostarczane oprogramowanie i piloty lub oświadczenie (zgoda) wskazanego przez wykonawcę zamówienia serwisu firmowego, który dokona napraw gwarancyjnych na koszt  wykonawcy.

2.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta i złożona w zamkniętej kopercie w Kancelarii Głównej ZUT w Szczecinie, Szczecin Al. Piastów 17,  ze wskazaniem odbiorcy: kierownik obiektu WIMiM. Dopuszcza się przesłanie podpisanej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewelina.kandyba@zut.edu.pl w terminie do dnia 21.11.2017 r. 	Koperta powinna być opisana jako:

„OFERTA na dostawę systemu do głosowania w Sali Senatu”

4.	Nie dopuszcza się składania ofert niekompletnych, tj. na poszczególne (wybrane) elementy zestawu, jedynie na pełny zakres zamówienia.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- cena – 80%, oferta z najniższą ceną uzyska najwyższą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej,

- parametry urządzenia i wyposażenie – 10%, oceniane na podstawie dostarczonych kart katalogowych oraz opisu oprogramowania i sprzętu

- czas realizacji – 10%, oceniany jako deklarowane skrócenie terminu dostawy i montażu, licząc od terminu wskazanego w  Dz, III ust. 1, jako 1 punkt za każdy dzień skrócenia, lecz nie więcej jak 10 pkt.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY lub unieważnienia  (zamknięcia) postępowania bez wyboru

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub zamknięciu postępowania Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania (oferentów) za pośrednictwem strony internetowej ZUT
i informacją wysłaną na adres email oferenta, podany w ofercie.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania żadnej oferty ważnej, tj. zgodnej z treścią zapytania, lub z ceną  przekraczająca kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70.1- 70.5 Kodeksu Cywilnego

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.