Znak sprawy: ZUT/ATT/231-158/20/JŁ          				Załącznik nr 3b 
do zapytania ofertowego nr 09/2020

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dotyczących materiałów zawierających azbest

TEMAT : Rozbiórka pokrycia dachu z płyt azbesto - cementowych wiaty

OBIEKT :  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie –

ZAMAWIAJĄCY: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

70-310 Szczecin ul. Piatów 17

KODY CPV:       17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 -materiały konstrukcyjne zawierające azbest

### 45111300-1 – roboty rozbiórkowe

I CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka pokrycia dachu i ścian obiektów budowlanych wraz z wywozem azbestu po rozbiórce ,uprzątnięciem i wywiezieniem gruzu  z budynku wiaty w Szczecinie al. Piastów 48.

Teren, na którym będą realizowane prace, jest w całości w zarządzie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

- Przedmiot i  zakres prac podany jest w przedmiarze robót stanowiący załącznik    nr 2 do SIWZ i jest podstawą do złożenia oferty.

- Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami

bezpieczeństwa pracy.

- Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji określają Przepisy

Techniczno – Budowlane, obowiązujące Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.13 poz 93), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 ).

- Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Inwestor nie zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody.

Inwestor przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie w terminie 3 dni od podpisania umowy.

- Podczas wykonywania prac wykonawca będzie odpowiadał za zabezpieczenie terenu

robót budowlanych.

Transport, a w szczególności warunki dotyczące organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiórkowych, należy każdorazowo uzgadniać z wyznaczonym pracownikiem ZUT.

II.KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich wykonywania.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

- Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

- Wykonawca okaże Inwestorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do

użytkowania.

Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu.

- Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń

nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.

IV. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i

wymaganiami specyfikacji technicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag

przedstawiciela ZUT w zakresie ochrony środowiska i tras przejazdu.

- Wykonawca na własny koszt naprawi ewentualne uszkodzenia dróg i placów.

- Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających

azbest, obowiązany jest do:

  - uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

  - przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;

  - podanie informację o metodach wykonywania planowanych prac oraz zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

  - Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,

- termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

- adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,

- kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,

- określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,

W przypadku zmiany warunków prowadzenia robót, wykonawca jest  obowiązany do

przedłożenia nowego zgłoszenia prac właściwym organom.

Decyzje wydane przed rokiem 2010 są nie ważne i zgodnie z nową ustawą muszą być wydane przez Marszalka Województwa  Zachodniopomorskiego zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

V. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakość robót.

2. Upoważniony pracownik ZUT jest uprawniony do dokonywania kontroli a

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych   czynnościach.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Obmiar będzie określał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie ze specyfikacją techniczną.

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT

1.  W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony      środowiska.

2.  W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował

wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów

w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań

szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

3.  W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających

Azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m , przy zastosowaniu osłon

zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem" „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”;

- zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska;

- zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;

- zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

4.  Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób

uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:

  - nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub    demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

  - demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;

  - odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;

  - prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac;

  - codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

VIII. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu

robot budowlanych.

2. Przy wykonywaniu robot budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik

który:

  - Posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,

- Uzyskał zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy  a na wysokości powyżej 3m.

3. Stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierką składającą się z :

·  deski krawędziowej wys. 15cm,

·  poręczy ochronnej wys.1,1m,

·  pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do

przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą ich

położenia.

4.Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować:

·  ogrodzenie wys. co najmniej 1,50m,

·  drogi dojazdowe oraz ciągi piesze ,

·  doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

·  urządzenia higieniczno- sanitarne,

·  urządzenia socjalno- bytowe.

5.Roboty dekarskie

a) pracowników zatrudnionych na dachu  o pochyleniu większym niż 20 % należy

zabezpieczyć przed wypadkiem za pomocą pasów ochronnych  linką zamocowaną

do stałych elementów konstrukcji,

b) materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem,

c) wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać zabezpieczenie

przeciwpożarowe i atest dopuszczający do użytkowania,

d) kable elektryczne powinny być podwieszone i nie posiadać uszkodzeń

mechanicznych.

e) obsługujący maszyny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, maszyny

powinny posiadać atest poduszczający do ruchu,

f) dźwigi, wyciągi powinny posiadać atesty poduszczające do ruchu i określoną

maksymalną nośność (wytrzymałość linki).

XI. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Roboty podlegają końcowemu odbiorowi,

Odbiór robót nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

2. Odbiór robót należy dokonać komisyjnie. Skład komisji ustali zamawiający.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie protokołów odbioru.

3.Do odbioru końcowego wykonawca powinien załączyć:

- Potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,

- Karty przekazania odpadu na składowiska ,

- Mapę geodezyjną powykonawczą,

- Wniosek do Urzędu Miejskiego o zmianach ewidencyjnych,

- Oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na składowisko i ich utylizacji,

X. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru .

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

1. Zapisami Specyfikacji Technicznej.

2. Obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo     budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany:

Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z

2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419),

rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004

roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania

wyrobów zawierających azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 ).

3. Sztuką budowlaną.

4. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.

XII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

1. Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów i

urządzeń budowlanych zobowiązaniu jest do składania wszystkich zdemontowanych

wyrobów w opakowaniach w osobnym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób

niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane w folię o grubości nie mniejszej niż

0,2 mm i wywożone do utylizacji każdego dnia.

2. Po wykonaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów

i urządzeń budowlanych, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi lub

zarządcy obiektu budowlanego pisemnego oświadczenia, że prace te zostały wykonane z

zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren robót został

prawidłowo oczyszczony z azbestu. Oświadczenia Właściciel lub zarządca obiektu

budowlanego powinien przechowywać przez co najmniej 5 lat.

3. Wykonanie robót

a)  nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,

opadów śniegu oraz silnych wiatrów,

b)  prace powinny być prowadzone pod stałym dozorem kierownika budowy z  zachowaniem

warunków BHP,

c)   składowanie materiałów budowlanych urządzeń powinno być wykonane w sposób

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się

składowanych materiałów i elementów,

d)   opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki słupy linii napowietrznych jest

zabronione,

e)   podczas wiatru o  szybkości większej niż 10 /s roboty należy wstrzymać,

f)   stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem,

g)   wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zabezpieczeni w atestowany

sprzęt ochronny i odzież ochronną, szelki bezpieczeństwa , liny ochronne itp.