Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-646/19/JŁ		          				Szczecin, dnia 03.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/2019

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wymiana dwóch hydrantów zewnętrznych na terenie ZUT w Szczecinie:

- hydrant nadziemny DN80 zlokalizowany na dziedzińcu WIMiM al. Piastów 19

- hydrant podziemny DN80 zlokalizowany na dziedzińcu przy budynku WTiICh „stara chemia”
ul. Pułaskiego 10.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Lokalizacja hydrantów

Załącznik nr 3		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 4		Klauzula Informacyjna Administratora Danych

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 
do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Przedmiot i termin wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana dwóch hydrantów zewnętrznych na terenie ZUT w Szczecinie:

- hydrant nadziemny DN80 zlokalizowany na dziedzińcu WIMiM al. Piastów 19

- hydrant podziemny DN80 zlokalizowany na dziedzińcu przy budynku WTiICh „stara chemia”
 ul. Pułaskiego 10.

- Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

- dostawy hydrantów zewnętrznych nadziemnego i podziemnego spełniającego wymagania normy
 PN-EN 14384:2009 hydranty przeciwpożarowe nadziemne i PN-EN 14339:2009 hydranty przeciwpożarowe podziemne, o średnicy nominalnej hydrantów DN 80

- wykonaniu robót ziemnych,

- demontażu uszkodzonych hydrantów,

- montażu nowych hydrantów w kolorze czerwonym (nadziemny) wraz z montażem tabliczki informacyjnej,

- demontażu istniejących zasuw odcinających przed hydrantami,

- montażu nowych zasuw odcinających przed hydrantami DN 80 mm,

- obsypania hydrantu żwirem,

- wykonania płukania i dezynfekcji wymienianych odcinków rurociągów,

- wykonania próby ciśnieniowej,

- wykonania protokołu z pomiaru wydajności hydrantów.

- Informacje ogólne dotyczące realizacji robót

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi standardami

- Prace związane z realizacją zamówienia, Wykonawca wykona zgodnie z normami oraz z zachowaniem przepisów bhp

- Zamawiający wymaga, aby wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały, posiadały aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, wymagane prawem budowalnym.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych hydrantów zgodnie z normami PN-EN.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonania zamówienia i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy.

- Po zakończonych pracach związanych z wymianą hydrantów Wykonawca zobowiązany będzie do pozostania miejsca, w którym były prowadzone prace, w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.

- Za usunięcie i utylizację zdemontowanych hydrantów odpowiada Wykonawca.

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli Stron Protokół odbioru warz z dostarczonym przez Wykonawcę pozytywnym Protokołem pomiaru wydajności oraz próby ciśnieniowej hydrantów zewnętrznych.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 30 dni od podpisania umowy.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako ryczałtowe.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto.

VIII.	Gwarancja

- Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań w celu usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek lub wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze id momentu ich zgłoszenia.

IX.	Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

X.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Zastępca kierownika Działu Technicznego - mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz,

e-mail: kspietrusewicz@zut.edu.pl

- Inspektor nadzoru ds sanitarnych– mgr inż. Piotr Bielak

e-mail: pbielak@zut.edu.pl

- Kierownik Obiektu Dydaktycznego - mgr inż. Ewelina Kandyba,

e-mail: ekandyba@zut.edu.pl, tel. 887-870-628

XI.	Miejsce oraz termin składania ofert.

formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 411, w terminie do dnia 10.06.2019 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2019 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 411 o godzinie 1030.

- Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy 
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.