ZAŁĄCZNIK NR 2

PROJEKT WYMIANY ZNISZCZONEJ

ZABUDOWY WYDŁUŻ ŚCIAN OKIENNYCH

ORAZ STAŁEJ ZABUDOWY W MAGAZYNIE

GALERII ARCHITEKTÓW FORMA

Miejsce lokalizacji

Galeria Architektów Forma

Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

Ul. Żołnierska 50, Szczecin

Opracowanie

Dr inż. arch. Paweł Rubinowicz

Dr inż. arch. Klara Czyńska

Tel. 91 484-7565, 604 434349

(tel. 91 3265045)

E-mail: pawel@rubinowicz.com.pl

Konsultacja

Prof. dr hab. inż. arch.

Waldemar Marzęcki

Data opracowania

2012.07.02

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje wykonanie następujących elementów zabudowy w sali ekspozycyjnej oraz w magazynie Galerii Architektów Forma. Zakres rzeczowy robót oraz specyfikacja techniczna rozwiązań przestawiona jest poniżej oraz w części rysunkowej projektu.

1. WYMIANA ZABUDOWY POD OKNAMI W SALI EKSPOZYCYJNEJ

1.1. Projekt zakłada wymianę obecnej obudowy wzdłuż ścian okiennych z płyt K-G, częściowo obłożonej płytkami ceramicznym (rys. 1 i załącznik 1). Po stronie Wykonawcy jest: demontaż obudowy, wywóz odpadów, usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych rozbiórką (np. uszkodzenia płytek posadzki lub zarysowania ścian) oraz uprzątnięcie sali.

1.2. Nowa obudowa zostanie wykonana w płyty meblowej melaminowanej lub z płyty MDF z laminatem HPL klejonym na klej kontaktowy, a konstrukcja nośna z kantówek drewnianych (odpowiedniej jakości), zgodnie z dokumentacją rysunkową: rys. 4, 5, 6.

1.3. Projekt dopuszcza inne rozwiązanie konstrukcji nośnej (niż przestawionej na rysunku 5 i 6) pod warunkiem zachowania pożądanej wytrzymałości, określonej na rys. 6 / uwagi / punkt 3.

1.4. Kluczowym aspektem projektu jest kolorystyka nowej obudowy. Za rozwiązanie dostateczne uznaje się płytę meblową EGGER U332 ST15 lub inna płytę lub laminat HPL zgodny z kolorem RAL 2009 / RAL 2010.

1.5. Wszystkie krawędzie styku muszą być odpowiednio wykończone. Jako rozwiązanie dostateczne uznaje się obrzeża PCV w kolorze płyty.

1.6. Krawędzie styku płyty poziomej i ścian należy wykończyć kątownikami aluminiowymi ok. 2x2cm.

1.7. Na całej długości obudowy zostanie zainstalowany cokół z blachy nierdzewnej o wysokości 10cm, przy czym nie może być on wysunięty przed lico płyt pionowych.

1.8. Ostateczny dobór materiałów (płyty meblowej lub laminatu, obrzeży, itp.) oraz sposób podziału i łączenia fragmentów płyt – do konfrontacji i uzgodnień w trakcie realizacji. Rozwiązanie musi być dostosowane do wymogów estetycznych właściwych dla wnętrza galerii.

2. STELAŻ NA PLANSZE I RAMY W MAGAZYNIE GALERII

Stelaż ma służyć bezpiecznemu przechowywaniu plansz, ram wielkoformatowych oraz innych elementów wyposażenia galerii. Wymiary oraz rozwiązanie techniczne przedstawione jest na załączonym rysunku (rys. 7). Podstawowa konstrukcja stelażu składa się z 5 pionowych modułów z płyty meblowej 25mm, mocowanych do podłogi i do sufitu. Konstrukcja i mocowanie myszą być odpowiednio stabilne. Maksymalne obciążenie – 600kg. Elementem wyposażenia stelaża będzie 10 półek z płyty meblowej 18mm lub 25mm oraz kołki mocujące.

3. SYSTEM PÓŁEK W MAGAZYNIE GALERII

Półki w formie stałej zabudowy na ścianie z oknem w magazynie galerii (patrz Załącznik 2, Fot. 2.4.). System obejmuje 3 półki o wymiarach 280cm x 60cm. Maksymalne obciążenie każdej z półek – 200kg. Krawędzie wykończone PCV.

Dopuszcza się inne rozwiązanie systemu, do uzgodnienia w trakcie realizacji.

4. LISTWY DO KARNISZA SZYNOWEGO

Wykonanie listew i ich zamocowanie do istniejącego stalowego stelaża pod sufitem w stali ekspozycyjnej galerii (patrz. zał. 3, ryc. 3.1) oraz na odcinku ok. 2mb – do sufitu. Materiał do wykonania listew: płyta meblowa w kolorze czarnym (gładka, bez faktury), grubość 18mm, szerokość 7cm, obrzeża wykończone PCV w kolorze czarnym. Łączna długość listew: ok. 20mb. Moduł istniejącego stelaża od 80cm – do 100 cm, średnica rur ok. 20mm. Układ listew do określenia. Dopuszcza się inne rozwiązanie listew – do uzgodnienia.

UWAGI

1. Przed realizacją projektu wszystkie wymiary stanu istniejącego muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę.

2. Przed realizacją Wykonawca musi uzgodnić wszystkie rozwiązania techniczne z autorami projektu.

3. W przypadku pytań lub umożliwienia wejścia do galerii w celu 
dokonania  wizji lokalnej kontakt telefoniczny z kierownikiem obiektu 
mgr Krystyną Gagało 91 449 – 43 – 15  lub 606 – 122 - 556

SPIS RYSUNKÓW

| Rys. 1. | Rzut galerii z zaznaczeniem zabudów do |
| --- | --- |
| Rys. 2. | Model poglądowy stanu obecnego – widok na ścianę z wejściami |
| Rys. 3. | Model poglądowy stanu obecnego – widok na ścianę z oknami |
| Rys. 4. | Model poglądowy zabudowy pod oknami – układ konstrukcji |
| Rys. 5. | Model poglądowy zabudowy pod oknami – obudowa |
| Rys. 6. | Przekrój przez zabudowę do wymiany – skala 1:10 |
| Rys. 7. | Rysunek wymiarowy stelaża na plansze i ramy |

ZAŁĄCZNIKI

| Zał. 1. | Dokumentacja fotograficzna – zabudowa do wymiany |
| --- | --- |
| Zał. 2. | Dokumentacja fotograficzna – magazyn |
| Zał. 3. | Dokumentacja fotograficzna – stelaż pod sufitem galerii |

RYS. 1

Rzut galerii z zaznaczeniem zabudów do wymiany

RYS. 2

Model poglądowy stanu obecnego – widok na ścianę z wejściami

RYS. 3

Model poglądowy stanu obecnego – widok na ścianę z oknami

RYS. 4

Model poglądowy zabudowy pod oknami – układ konstrukcji

RYS. 5

Model poglądowy zabudowy pod oknami – obudowa

RYS. 6

Przekrój przez zabudowę do wymiany

Skala 1:10

UWAGI:

1. Kolor płyty meblowej i obrzeża PCV
do konfrontacji na etapie wykonania

2. Sposób i miejsca łączenia fragmentów płyty meblowej oraz sposób montażu

do uzgadniania na etapie wykonania – łączenia nie mogą być widoczne w licu płyt!

3. Wewnętrzna konstrukcja nośna obudowy

Konstrukcja obudowy powinna uwzględniać znaczne obciążenie użytkowe, nie może uginać się pod wpływem nacisku miejscowego 150 kg (możliwość chodzenia). Odległość między elementami konstrukcji w rzucie nie większa niż 70cm. Szczegóły do uzgodnienia w trakcie realizacji.

4. Cokół z blachy nierdzewnej

Cokół z blachy nierdzewnej nie może być wysunięty względem lica płyt pionowych. Szczegółowe rozwiązanie techniczne do uzgodnienia na etapie wykonania.

5. Wykończenie boczne płyty poziomej

Widoczną krawędź płyty poziomej należy wykończyć na całej długości obrzeżem PCV w kolorze pomarańczowym (nr koloru: RAL2009) – do konfrontacji. W przypadku braku odpowiedniego materiału, rozwiązanie należy uzgodnić na etapie wykonania.

6. Wykończenie krawędzi płyty poziomej wzdłuż ścian

Krawędzie styku płyty poziomej ze ścianami wykończyć kątownikami aluminiowymi lub w inny sposób – do uzgodnienia i weryfikacji na etapie wykonania.

RYS. 7

Rysunek wymiarowy konstrukcji stelaża na plansze i ramy

|  | Płyta meblowa 25mm – laminowana szara lub biała. Każda z płyt mocowana jest niezależnie do sufitu oraz do podłogi. Konstrukcja i mocowanie myszą być odpowiednio stabilne. Maksymalne obciążenie – 600kg. Krawędzie wykończone PCV Otwory średnicy 4mm na całej wysokości co 5 cm, w trzech rzędach (otwory do instalacji przestawnych półek) Miejsce instalacji – przy ścianie na wprost |
| --- | --- |

Załącznik 1.

Dokumentacja fotograficzna

– zabudowa do wymiany

Fot. 1.1. Zabudowa – stan obecny

Fot. 1.2. Zabudowa – stan obecny

Załącznik 2.

Dokumentacja fotograficzna – magazyn

Fot. 2.1. Widok wnętrza magazynku galerii

Fot. 2.1. Widok wnętrza magazynku galerii

Fot. 2.3. Widok wnętrza magazynku galerii

Fot. 2.4. Widok wnętrza magazynku galerii – ściana z oknem

Załącznik 3.

Dokumentacja fotograficzna

– stelaż pod sufitem galerii

Fot. 3.1. Widok wnętrza galerii – stalowy stelaż pod sufitem

# Text boxes

Płyta pozioma

Materiał: płyta meblowa

Grubość: 25 mm

Kolor: pomarańczowy nr RAL2009

Faktura płyty: kolor pełny

Płyta licująca

Materiał: płyta meblowa

Grubość: 18 mm

Kolor: pomarańczowy nr RAL2009

Faktura płyty: kolor pełny

Istniejąca listwa elektryczna

Wewnętrzna konstrukcja nośna

Materiał: kantówki drewniane

Wymiary: np. 45x45 mm

a,b,c) 	belki poziome

d) 	słupek

e) 	stężenia poziome

Ukryty fundament

a

b

c

d

e

Zabudowa do wymiany

[-580]

[-452]

[-497]

[-542]