Załącznik nr 2 do IWZ

Specyfikacja techniczna do oferty na wykonanie ekspozycji

„Witryny Uczelnianych badań polarnych Antarktydy i Antarktyki”

- Przygotowanie podłoża pod witryny – wyrównanie masą samopoziomującą posadzki        o wymiarach 4,20x0,60=2,52 m2

- Wyrównanie ścian i sufitu płytami G-K 2,28x0,60x2+4,20x0,60=5,26 m2

- Wykonanie i montaż witryny szklanej złożonej z 6 segmentów w ramach z płyty meblowej (grubości 18 mm, płyta laminowana w kolorze srebrny metalik) . Każdy segment o wymiarach 140x114x60 cm, wraz z zamykanymi szklanymi drzwiami (uchylne na trzech zawiasach, zaciskanych/lub klejonych). Każdy segment ze szklanymi plecami oraz dwiema szklanymi półkami. Wszystkie elementy szklane ze szkła bezpiecznego 3/3/1. Każdy segment oświetlony taśmami LED w kolorze białym  (zimnym) -  16,80 mb z doprowadzeniem zasilania.

- Malowanie 2 krotne farbą olejną prętów balustrady o powierzchni 	=1,10 x 4,20 mb

- Malowanie 2 krotne farbą emulsyjną ścian i sufitu korytarza 		=100,00 m2 . Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.

- Montaż na korytarzu obok witryny 60 szt. kołków rozporowych o średnicy 10,00 mm zakończonych hakiem o udźwigu do 15 - 20 kg, służących do wieszania ram                      z fotogramami „Galerii obok Rekina”.