znak sprawy: ATT/231-510/8/13		                      ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

I.   ROBOTY BUDOWLANE

1.  Wykonawca  odpowiada  za  sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach przekazanych do jego dyspozycji.

2. Wykonawca zobowiązany jest we własnym i niezbędnym zakresie przemieszczać wyposażenie znajdujące się w remontowanych pomieszczeniach. W trakcie wykonywania prac remontowych Wykonawca winien należycie zabezpieczyć pozostawione sprzęty i urządzenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Wszelkie zabrudzenia czy uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt lub zostanie obciążony kosztami ich naprawy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku w remontowanym obiekcie.

4.  Kolejność  wykonywanych  prac  remontowych,  gdy  nie  wynika  ona  z  procesu

technologicznego, należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i kierownikiem obiektu.

5. Kolorystyka ścian, płytek ściennych oraz podłogowych winna być uzgadniana pisemnie z kierownikiem obiektu lub z użytkownikiem przed przystąpieniem do prac.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac  w sposób jak najmniej powodujący zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu obiektu, na którego terenie będą prowadzone - zajęcia ze studentami., (wszelkie roboty uciążliwe - hałaśliwe, powodujące drgania, nieprzyjemne    i szkodliwe zapachy od materiałów chemicznych, pylenie;  oraz  zamknięcia - mediów należy – uzgodnić  z użytkownikiem z dwudniowym wyprzedzeniem, i zaplanować w dni wolne od zajęć lub w godzinach popołudniowych)

7. Wszystkie roboty ulegające zakryciu zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru.

8.  Wszystkie  materiały i  urządzenia  muszą być w  I klasie jakości  lub gatunku  oraz winny posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności  lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót, zgodnie z Prawem budowlanym.

II. ROBOTY  SANITARNE

1.  Przerwy w dostawie wody i energii cieplnej należy uzgadniać z użytkownikiem.

2. Wszystkie roboty ulegające zakryciu zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru.

3.  Wszystkie materiały i urządzenia muszą być w I klasie jakości lub gatunku oraz winny posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

4. Po montażu należy przeprowadzić próby szczelności i zgłosić  do odbioru inspektorowi nadzoru. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół z próby szczelności.

5. Do wszystkich urządzeń sanitarnych (zawory, rewizje, filtry itp.) musi być zapewniony dostęp w celu umożliwienia eksploatacji.