Znak Sprawy ATT/231-463/1/14		                                                    Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Wykonanie remontów w obiektach Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt:

- dachu na budynku Judyma 12A,

- klatki schodowej i holu (od strony wejścia głównego) ,  przedsionka (od strony wejścia ewakuacyjnego) wraz z naprawą lub wymianą drzwi wejściowych w budynku Judyma 6”.

I.   ROBOTY BUDOWLANE  - remont dachu

      - Pracownicy wykonujący roboty dachowe zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy na wysokości i muszą posiadać niezbędne zabezpieczenia do pracy wykonywanej na wysokości.

      - Przed przystąpieniem do prac należy z inspektorem nadzoru i kierownikiem obiektu uzgodnić komunikację pracowników i dostawy materiałów, miejsce składowania gruzu do wywiezienia, miejsce składowania materiałów.

      - Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

      - Za zużytą wodę oraz energię elektryczną Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie zamontowanych liczników lub na podstawie obustronnie uzgodnionego ryczałtu.

      - Całość robót należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawartą umową.

      - Wszystkie prace wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót, prawem budowlanym, warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

      - Przekazanie odpadów zawierających papę należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

      - Wykonawca winien załadować odpady, przy użyciu posiadanych maszyn i urządzeń;

      - Wywóz odpadów specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów:

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie Zamawiającemu dowodu utylizacji papy,  tj.: karty przekazania odpadów, potwierdzającego wagę odebranych odpadów od osób uprawnionych;

      - Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania robót.

      - Wykonawca  powinien  posiadać  uprawnienia  do  wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn. winni posiadać odpowiednie zgody na wytwarzanie odpadów i ich utylizację. Jeżeli nie posiadają zgody na utylizacje odpadów, winni mieć podpisaną umowę z firmami, które posiadają odpowiednie uprawnienia.

II.   ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Wszystkie prace elektryczne wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót, prawem budowlanym, warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

- Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ, posiadać certyfikaty oraz świadectwa jakości, które na każde żądanie należy przedstawić  inspektorowi nadzoru.

- Wszystkie prace elektryczne mogące powodować przerwy w dostawie energii elektrycznej do obiektu lub  innych pomieszczeń nie objętych remontem, powinny być planowane z jednodniowym wyprzedzeniem i  uzgadniane z kierownikiem obiektu.

- W przypadku powstania zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie kierownika obiektu lub inspektora  nadzoru do wykazania należytej staranności w celu ustalenia przyczyny powstania zakłócenia, oraz dokonania koniecznej naprawy na warunkach określonych dla sytuacji awaryjnej.

III.  ZALECENIA OGÓLNE

1.  Wykonawca  odpowiada  za  sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach  i na terenie przekazanych do jego dyspozycji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku w remontowanym obiekcie i wokół niego.

3.  Kolejność wykonywanych prac remontowych,  gdy nie wynika ona z procesu technologicznego,   należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i kierownikiem obiektu.

4. Wszystkie roboty ulegające zakryciu zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru.

- Wszystkie  materiały i  urządzenia  muszą być w  I klasie jakości  lub gatunku  oraz winny posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności  lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

- Do protokółu odbioru końcowego  Wykonawca dostarczy inne dokumenty, takie jak:

- potwierdzenie wywozu gruzu na wysypisko,

- potwierdzenie, że zdemontowane materiały wymagające utylizacji, zostały zutylizowane,

- inne wymagane prawem budowlanym dokumenty.