Znak Sprawy: ATT/231-864/17/15		                                                     ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont tarasu nad częścią garażową budynku Studium Kultury.

- ROBOTY BUDOWLANE

Roboty izolacyjne wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi (system do akceptacji przez inwestora)

- zerwanie posadzki z płytek

- zerwanie posadzki cementowej

- zaprawa szpachlowa naprawczo-renowacyjna

- izolacja pozioma z elastycznej zaprawa cementowo hydroizolacyjnej

- wklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego

- następna warstwa z elastycznej zaprawy cementowo hydroizolacyjnej

- wklejenie taśm uszczelniających

- Wykonanie posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,(gres techniczny) mrozoodporne,

antypoślizgowe,R 11, gr płytki 8mm

- wymiana drzwi na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe docieplone kompletne z okuciami dwoma

zamkami patentowymi i samozamykaczem

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

      - Wykonawca odpowiada za sprzęt w pomieszczeniach przekazanych do jego dyspozycji.

      - Wykonawca zobowiązany jest we własnym i niezbędnym zakresie przemieszczać wyposażenie znajdujące się w remontowanych pomieszczeniach. W trakcie wykonywania prac remontowych Wykonawca winien należycie zabezpieczyć pozostawione sprzęty przed zabrudzeniem  i uszkodzeniem. Wszelkie zabrudzenia czy uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt lub zostanie obciążony kosztami ich naprawy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku w remontowanym obiekcie.

      - Kolejność wykonywanych prac remontowych, gdy nie wynika ona z procesu  technologicznego, należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i kierownikiem obiektu.

      - Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

      - Przed przystąpieniem do prac należy z kierownikiem obiektu uzgodnić komunikację pracowników  i dostawy materiałów, miejsce składowania gruzu do wywiezienia, miejsce składowania materiałów.

      - Za zużytą wodę oraz energię elektryczną Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie

zamontowanych liczników lub na podstawie obustronnie uzgodnionego ryczałtu.

      - Całość robót należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawartą umową.

      - Przekazanie odpadów zawierających wykładziny z tworzyw sztucznych do unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

      - Zapewnienie załadunku odpadów, przy użyciu posiadanych maszyn i urządzeń.

      - Wywóz odpadów specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów.

      - Lista pracowników z podpisami, że są przeszkoleni w zakresie BHP.

      - Wykonawca ustali kierownika robót, koordynującego i nadzorującego wykonywane roboty.

      - Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy uniemożliwiającego wejście osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest również  prowadzić roboty szczególnie uciążliwe i niebezpieczne (hałas, zapylenie, szkodliwe wyziewy i zapachy od środków chemicznych) w godzinach uzgodnionych z kierownikiem obiektu.

      - Wykonawca  ma  obowiązek  uzgodnić  termin  realizacji  robót  z  kierownikiem  obiektu.

      - Przed zamontowaniem materiałów i urządzeń wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie oraz atesty lub karty techniczne.

      - Do zgłoszenia o odbiorze końcowym wykonawca dostarczy komplet dokumentów na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodności), protokoły pomiarów i badań i inne niezbędne. Dokumenty te winny być spięte w jednej teczce, opisane, ponumerowane i potwierdzone przez kierownika robót, że zostały zamontowane lub wbudowane na tym zadaniu.

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ww. dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.