Znak Sprawy ATT/231-1178/07/15		                      ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wykonanie remontu dachu w obiekcie WKŚiR przy ul. Papieża Pawła VI 3A

Nazwy i kody grup robót wg CPV:

- CPV  - 45000000-7      Roboty budowlane

- CPV  - 45261910-6      Naprawa dachów

I.   ROBOTY BUDOWLANE  - remont dachów

      - Pracownicy wykonujący roboty dachowe zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy na wysokości i muszą posiadać niezbędne zabezpieczenia do pracy wykonywanej na wysokości.

      - Przed przystąpieniem do prac należy z inspektorem nadzoru i kierownikiem obiektu uzgodnić komunikację pracowników i dostawy materiałów, miejsce składowania gruzu do wywiezienia, miejsce składowania materiałów.

      - Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

      - Za zużytą wodę oraz energię elektryczną Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie zamontowanych liczników lub na podstawie obustronnie uzgodnionego ryczałtu.

      - Całość robót należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawartą umową.

      - Wszystkie prace wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót, prawem budowlanym, warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

      - Przekazanie odpadów zawierających papę do unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

      - Zapewnienie załadunku odpadów, przy użyciu posiadanych maszyn i urządzeń;

      - Wywóz odpadów specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów:

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie Zamawiającemu dowodu utylizacji papy,  tj.: karty przekazania odpadów, potwierdzającego wagę odebranych odpadów od osób uprawnionych;

      - Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania robót.

      - Wykonawca  powinien  posiadać  uprawnienia  do  wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn. winni posiadać odpowiednie zgody na wytwarzanie odpadów i ich utylizację. Jeżeli nie posiadają zgody na utylizacje odpadów, winni mieć podpisaną umowę z firmami, które posiadają odpowiednie uprawnienia.

      - Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

II.  ZALECENIA OGÓLNE

1.  Wykonawca  odpowiada  za  sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach przekazanych do jego dyspozycji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku w remontowanym obiekcie i wokół niego.

3.  Kolejność wykonywanych prac remontowych,  gdy nie wynika ona z procesu technologicznego,   należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i kierownikiem obiektu.

4. Wszystkie roboty ulegające zakryciu zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru.

5.  Wszystkie  materiały i  urządzenia  muszą być w  I klasie jakości  lub gatunku  oraz winny posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności  lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

III.   INFORMACJE  DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje cotygodniowe spotkania koordynujące na placu budowy z udziałem inspektorów nadzoru, kierownika obiektu oraz kierownika budowy i kierowników robót.

Obecność w/w osób na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

- Do protokółu odbioru końcowego  Wykonawca dostarczy oprócz dokumentów wyszczególnionych w § 6 ust. 1 wzoru umowy również inne dokumenty, takie jak:

- potwierdzenie wywozu gruzu na wysypisko,

- potwierdzenie, że zdemontowane materiały wymagające utylizacji, zostały zutylizowane,

- inne wymagane prawem budowlanym dokumenty.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzić wewnętrzny dziennik budowy, który znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika obiektu.