Załącznik nr 2 do Umowy

| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | Szczecin dn. Protokół Nr Dot: |
| --- | --- |
| Zleceniodawca : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Obiekt : Miejsce : Użytkownik : |
| Pomiary wykonali: | Nr uprawnień: | Data: |
| Sprawdzenie instalacji elektrycznej zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. |

# Opis instalacji przeznaczonej do sprawdzenia

Instalacja elektryczna

Rodzaj sprawdzenia:

Sprawdzenie odbiorcze

Sprawdzenie okresowe

Nazwisko i adres użytkownika:

Adres instalacji

Nazwisko i adres instalatora

Instalacja

Nowa                                                                 Modyfikowana

Rozbudowa                                                       Istniejąca

Nazwisko inspektora

Opis prac instalacyjnych:

Data kontroli:	           Podpis

Identyfikacja użytych przyrządów:

| Nazwa | Typ | Model | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- |

| Charakterystyka zasilania i układy uziemienia zaznaczyć pola i wpisać dane jeżeli mają zastosowanie |
| --- |
| Układy uziemienia Dostawca energii Uziom odbiorcy | Liczba i typ przewodów czynnych | Rodzaj parametrów zasilania | Zasilanie przychodzące Uziemienie ochronne Charakterystyki |
| Typ układu TN – C TN –C-S TN – S TT IT ____________________ Alternatywne źródło zasilania ( szczegóły dodać na dołączonym wykazie ) | a.c. d.c. 1- fazowy, 2 - przewodowy (LN) 2-bieg. 1- fazowy, 3 - przewodowy (LLM) 3-bieg. 2- fazowy, 3 - przewodowy (LLN) inny 3- fazowy, 3 - przewodowy (LLL) inny 3- fazowy, 4 - przewodowy (LLLN) inny | Napięcie nominalne(1) U/U0 = Częstotliwość nominalna(1) = 50 Hz Największy spodziewany prąd zwarciowy Iz(2) =kA Impedancja zewnętrznej pętli zwarciowej Zs (2) = Uwagi: na zapytanie (2) na zapytanie, pomiar lub obliczenie | Typ Wartość znamionowa prądu Czułość RCD jeżeli ma zastosowanie …… mA |

| Szczegóły uziomu odbiorcy ( jeżeli ma zastosowanie ) |
| --- |
| Typ | Materiał |
|  | Cu | Fe | inny |
| Uziom fundamentowy |  |  |  |
| Uziom gruntowy |  |  |  |
| Pręt |  |  |  |
| Taśma |  |  |  |
| Inny ..................................................................................................... |  |  |  |
| Usytuowanie: Rezystancja uziemienia: |

Uwaga: Jeżeli w istniejących instalacjach nie można ustalić powyższych informacji, to fakt ten należy odnotować

Przewody uziemiające i wyrównawcze Przewód uziemiający: materiał ....................... CSA (1) ...........................mm2 sprawdzane połączenie Przewód wyrównawcze: materiał ....................... CSA ..........................mm2 sprawdzane połączenie główne: Do instalacji przychodzącej i/lub gazowej Do innych elementów ............. ..........................................

Przewody wyrównawcze dodatkowe Łazienki / prysznice: materiał ....................... CSA ...........................mm2 sprawdzane połączenie Baseny pływackie: materiał ....................... CSA ...........................mm2 sprawdzane połączenie Inne: materiał ........................ CSA ..........................mm2 sprawdzane połączenie ( proszę podkreślić )

(1) CSA – przekrój przewodu

| Urządzenia izolacyjne i ochronne przy złączu instalacji |
| --- |
|  | Typ | Liczba biegunów | Wartości znamionowe |
| Licznik główny |  |  | V A |
| Bezpiecznik lub wyłącznik |  |  | In = A Icn, Icu, Ics N5) Ics = kA |
| RCD | - | - | In A IΔn mA |

N5 Odsyłacz krajowy: Symbole służące do oznaczenia zdolności znamionowej wyłączania prądów zwarciowych ( patrz PN- EN 60947 ) Icn – prąd znamionowy zwarciowy, Icu -  prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny, Ics -  prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny

Tabele (PRZYKŁAD)[DO KAŻDEJ INSTALACJI TRZEBA OKREŚLIĆ INDYWIDUALNIE ]

| G.1 FORMULARZ OGLĘDZIN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| --- |
| A Ochrona przed dotykiem bezpośrednim |
|  | Wyszczególnienie | Zgodność (UWAGA 1) | Komentarze |
| I | Izolacja części czynnych | C | - |
| II | Przegrody | C | - |
| III | Obudowy | NC |  |
| B Wyposażenie |
|  | Wyposażenie | Dobór (UWAGA 2) | Montaż (UWAGA 1) | Komentarze |
| I | Przewody | NC | C | - |
| II | Osprzęt do przewodów | - | C | - |
| III | Rury instalacyjne | - | - | - |
| IV | Listwy | - | - | - |
| V | Urządzenia rozdzielcze | C | C | - |
| VI | Oprawy oświetleniowe | - | - | - |
| VII | Ogrzewanie | - | - | - |
| VIII | Urządzenia ochronne RCD, CBN6), itd. | C | C | - |
| IX | Inne | NC | NC | - |
| C Identyfikacja |
|  | Wyszczególnienie | Obecność | Prawidłowe umiejscowienie | Prawidłowe sformułowanie | Komentarze |
| I | Oznaczenie urządzeń ochronnych, łączników i zacisków | C | C | C | - |
| II | Napisy ostrzegawcze | NC | NC | NC | - |
| III | Napisy wskazujące na niebezpieczeństwo | NC | NC | NC | - |
| IV | Identyfikacja przewodów | C | C | NC | - |
| V | Urządzenia do odłączania | C | C | C | - |
| VI | Łączniki | C | C | C | - |
| VII | Schematy i plany | NC | NC | NC | - |
| UWAGA 1 Wpisać C - jeżeli jest zgodne z (krajową) normą instalacyjną, NC - jeżeli jest niezgodne |
| UWAGA 2 Widoczna oznaka zgodności z odpowiednią normą wyrobu. W przypadku wątpliwości deklarację zgodności z normą należy uzyskać od producenta (np. z katalogów) |
| N6) Odsyłacz krajowy: CB - akronim wyrazów angielskich "Circuit-breaker" – wyłącznik |

OCENA INSTALACJI

- Ciągłość przewodów:

- Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej:

| Napięcie nominalne obwodu [ V ] | Napięcie probiercze [ V ] | Rezystancja izolacji [ MΩ ] |
| --- | --- | --- |
| Do 500 V włącznie i FELF | 500 | > 1,0 |

- Samoczynne wyłączanie zasilania:

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej nie dotyczy w zakresie:

- Ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania

Warunek skuteczności ochrony zapewniony  poprzez samoczynne wyłączenie wyrażone wzorem:

Uo	– napięcie znamionowe względem ziemi

Ia   	– prąd zapewniający samoczynne wyłączenie w czasie   określonym wg PN-HD 60364-4-41

ZS	– impedancja pętli zwarcia - pomierzona

| Ocena wyników sprawdzenia instalacji elektrycznej |
| --- |
| SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA |
| Lp. | Nr obwodu | Punkt | Typ zabezpieczenia | Zs [Ω] | Ia [A] | ⅔*U0/Ia | ZS≤⅔*U0/Ia |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Sprawdzenie biegunowości:

.

- Sprawdzenie kolejności faz:

- Próby funkcjonalne:

- Spadek napięcia:

Zalecenia :

Orzeczenie :

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA:

Pomiary przeprowadzili:

Protokół otrzymał:

podpis…………

# Text boxes

.