Załącznik nr 5 do Umowy

WYTYCZNE DO SPRAWDZENIA

INSTALACJI ODGROMOWEJ

Oględziny powinny być wykonane zgodnie z przepisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.(wraz ze zmianami) Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisów szczegółowych i obowiązujących norm technicznych.

Protokół  z oględzin powinien zawierać:

- Adres obiektu

- Nazwisko i imię osób prowadzących kontrolę oraz ich kwalifikacje

- Szkic instalacji odgromowej

- Oględziny instalacji odgromowej

- Sprawdzenie metryki urządzenia piorunochronnego

- Kontrola połączeń galwanicznych i zabezpieczeń antykorozyjnych

- Pomiary uziomów i pomiary ciągłości instalacji odgromowej

- Ocenę  stanu technicznego

- Zalecenia

Uwaga: kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych wykonują dwie        osoby z uprawnieniami eksploatacji i dozoru, zgodnie z  art. 62.4 i 62.5 ustawa     Prawo Budowlane