Znak Sprawy ZUT/ATG 379/2017								                      ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty rozbiórkowe drewnianej części budynku parterowego o funkcji magazynowej położonej przy ul. Witolda 7, Szczecin-(była stolarnia)

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

45111300-1  -  Roboty rozbiórkowe

45111000-8  -  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45111213-4  -  Roboty w zakresie oczyszczania terenu

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

      - Roboty objęte niniejszym zamówieniem nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę.

      - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren wokół rozbieranych obiektów przed dostępem niepowołanych osób.

      - Przed przystąpieniem do prac należy z inspektorem nadzoru uzgodnić komunikację pracowników oraz miejsce składowania zdemontowanych materiałów przed wywiezieniem.

      - Zamawiający nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.                          Zamawiający nie zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody.  Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym za zużytą energię elektryczną na podstawie zamontowanych liczników lub na podstawie obustronnie uzgodnionego ryczałtu.

      - Zamawiający przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

      - Całość robót rozbiórkowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawartą umową.

      - Podczas wykonywania prac wykonawca będzie odpowiadał za zabezpieczenie terenu robót budowlanych.

      - Transport a w szczególności warunki dotyczące organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiórkowych należy każdorazowo uzgadniać z wyznaczonym pracownikiem ZUT.

      - Budynek stolarni należy rozebrać i poddać utylizacji.

      - Elementy infrastruktury sanitarnej należy wykopać i wywieźć na wysypisko.

      - Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót,  w prawie budowlanym, zgodnie z warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

II.KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich wykonywania.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

1. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

2. Wykonawca okaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu.

3. Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.

IV. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami  specyfikacji technicznej.

- Wykonawca  jest  zobowiązany  bezwzględnie  stosować  się  do  poleceń  i  uwag  przedstawiciela ZUT w zakresie ochrony środowiska i tras przejazdu.

- Wykonawca na własny koszt naprawi ewentualne uszkodzenia dróg i placów.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie Zamawiającemu dowodu  unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów, potwierdzającego wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych.

- Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego  i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania robót rozbiórkowych oraz przewożenia  całych obiektów (barakowozy i wiata) oraz odpadów,  w tym koszty zniszczeń drzewostanu.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn. winni posiadać odpowiednie zgody na wytwarzanie odpadów i ich utylizację. Jeżeli nie posiada zgody na utylizacje odpadów, winien mieć podpisaną umowę z firmami, które posiadają uprawnienia do utylizacji eternitu. Zgoda na wytwarzanie odpadów zawierających azbest może być na całą Polskę, województwo Zachodniopomorskie lub na starostwa,  w których wykonywane będą prace przy demontażu płyt zawierających azbest. Pracę winien wykonywać zgodnie z  zapisami zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 74 poz. 649 z 21.04.2004;

  - Wykonawca podczas rozbiórki zobowiązany jest zabezpieczyć i odciąć wszystkie media doprowadzone do  obiektów;

  - Jeżeli podczas prowadzenia prac rozbiórkowych nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie np. elementów nie podlegających rozbiórce, Wykonawca dokona naprawy (usunięcia szkody) na własny koszt w terminie 2 dni od stwierdzenia spowodowania tej szkody. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, Zamawiający obciąży go karami wskazanymi w umowie, których wysokość wynika z kosztów, jakie Zamawiający musiałby ponieść, zlecając wykonanie tych robót innemu Wykonawcy;

  - Jeżeli Wykonawca będzie prowadził prace objęte zamówieniem, czy też składował szkodliwe materiały rozbiórkowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami mimo zaleceń inspektora nadzoru, Zamawiający obciąży go karami wskazanymi w umowie.

V. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakość robót.

2. Upoważniony pracownik ZUT jest uprawniony do dokonywania kontroli a Wykonawca              jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT

1.W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do  przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

2.W okresie realizacji, do czasu zakończenia robot, Wykonawca będzie podejmował      wszelkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów

w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań

szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

VII. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot  budowlanych.

2. Przy wykonywaniu robot budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska;

- uzyskał zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy  a na wysokości  powyżej 3m;

3. Stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierką składającą się z :

·  deski krawędziowej wys. 15cm

·  poręczy ochronnej wys.1,1m

·  pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą ich położenia.

5.Roboty dekarskie:

·  pracowników zatrudnionych na dachu  o pochyleniu większym niż 20 % należy zabezpieczyć przed wypadkiem za pomocą pasów ochronnych  linką zamocowaną

do stałych elementów konstrukcji;

·  materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem;

·  wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać zabezpieczenie   przeciwpożarowe i atest dopuszczający do użytkowania w warunkach pracy;

·  kable elektryczne powinny być podwieszone i nie posiadać uszkodzeń mechanicznych.

·  obsługujący maszyny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, maszyny powinny posiadać atest dopuszczający do ruchu;

·  dźwigi, wyciągi powinny posiadać atesty poduszczające do ruchu i określoną maksymalną  nośność (wytrzymałość linki).

VIII. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Roboty podlegają końcowemu odbiorowi,

Odbiór robót nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

2. Odbiór robót należy dokonać komisyjnie. Skład komisji ustali Zamawiający.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie protokołu odbioru.

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien załączyć:

a) potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,

b) karty przekazania odpadu na składowiska ,

c) oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na składowisko i ich utylizacji,

IX. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie zamówienia nastąpi ryczałtem, za prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

1. Zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

2. Obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419), rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U.

z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 )

3. Sztuką budowlaną.

4. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.

II   ZALECENIA

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca, w celu uniknięcia późniejszych uwag do Zamawiającego, przeprowadził wizję lokalną w obiekcie i uzgodnił sposób prowadzenia robót z kierownikiem Obiektu oraz Inspektorem nadzoru.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawie wizji lokalnej obiektu jest:

p. Elżbieta Górnik tel.91 487 10 49