Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego nr 19/2019

BUDOWA TUNELU FOLIOWEGO W OSTOI

W OBIEKCIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Pełna nazwa Zamawiającego:

Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

REGON: 320588161

NIP: 852-254-50-56

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45262300-4 Fundamenty

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Opracował : mgr Wojciech Borkowski

Szczecin 6.03.2019 r.

- OPIS DO PROJEKTU

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy  Budowa tunelu foliowego na fundamencie  w Ostoi.

Zakres programu określa czynności niezbędne do realizacji zadania:

Roboty związane z budową tunelu foliowego w Ostoi, realizowane będą jako „zaprojektuj i wybuduj”.

  - Podstawa opracowania

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z użytkownikiem,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 1623),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26 września 1997 (jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650),

- Polskie Normy.

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Zaprojektowanie i wykonanie fundamentu oraz montażu tunelu foliowego o wym. 7.00m x 25,00m. Tunel przeznaczony do upraw i badań.

Stoły produkcyjne zalewowe stałe, w konstrukcji aluminiowej o wym:. szerokość 1,5 m, wysokość 85 cm, długość ok. 3 m 
Ilość stołów uwarunkowana jest długością tunelu (25 m) należy również uwzględnić odstępy między nimi - 50 cm.

Tunel foliowy podzielony na dwie części: jedna ze stołami produkcyjnymi, druga do uprawy w podłożu

Grubość folii: 170-200µm (antykondensacyjna, odporna na promieniowanie ultrafioletowe)

Otwierane naświetla, wietrzniki górne

Drzwi otwierane z jednej strony

Stelaż stalowy ocynkowany (pełna ochrona antykorozyjna)

  - Zakres robót

Zakres prac będzie obejmował:

  - wykonanie fundamentu,

  - montaż namiotu na gotowym fundamencie,

  - montaż wyposażenia,

1.5  Lokalizacja, stan istniejący.

Działka o numerze 5/59 obręb Ostoja gmina Kołbaskowo  - własność ZUT

1.6	Wytyczne dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej

W ramach projektu należy:

- wykonać opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) mapy do celów projektowych. O decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpił zamawiający. Należy również wykonać aktualny podkład geodezyjny, złożyć wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i je uzyskać;

- złożyć zgłoszenie w imieniu Zamawiającego, do WAiB Starostwa Powiatowego w Policach o zamiarze rozpoczęcia robót;

- sporządzić kosztorysy inwestorskie uproszczone i przedmiary robót na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej;

- opracować specyfikacjię techniczną wykonania i odbioru robót.

Uwagi:

- po wykonaniu projektu budowlanego, Wykonawca przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu,

- realizację robót można rozpocząć wyłącznie na podstawie zatwierdzonnego przez Zamawiającego ww. projektu budowlanego i uprawomocnienia się zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót na podstawie decyzji pozwolenia na budowę,

- wszelkie koszty związane z czynnościami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz decyzjami ponosi Wykonawca.

1.7 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

-  projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości

egzemplarzy złożonych w Starostwie Powiatowym) i 2 egz. w formie

elektronicznej w formatach: PDF i DWG;

-  kosztorys inwestorski uproszczony,   w 2 kompletach w wersji papierowej i

I elektronicznej   kosztorysy w formacie PDF i ATH,

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
     w  wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF i  programie Word;

-  dokumentacja zostanie przekazana protokółem zdawczo odbiorczm;

-  do uzgodnienia i sprawdzenia dokumentacji przed złożeniem wniosku do urzędu –

1 egzemplarz

Uwaga: z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej,  Projektant przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP”

  - Zakres robót budowlanych:

- wykonanie fundamentu pod tunel foliowy,

- montaż tunelu foliowego,

- tunel foliowy podzielony na dwie części: jedna ze stołami

produkcyjnymi,  druga do uprawy w podłożu,

- wyposażenie w stoły.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

  - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.

- Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić 
z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć 
i zutylizować.

- Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu  należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu z 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać odbiory. Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz inne niezbędne dokumenty  dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru.

  - Odbiory

1.11.1 Odbiory częściowe

- wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych etapach robót.

- przed przystąpieniem do robót należy uzyskać protokół odbioru dokumentacji      projektowej bez uwag (wraz z akceptacją użytkownika). Protokół odbioru dokumentacji traktowany będzie jako częściowy,

- odbioru powinien dokonać inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót i użytkownika,

- po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy,

- odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

1.11.2 Odbiór końcowy

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót.

Z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do Działu Technicznego ZUT wraz z kompletem niżej wymienionych dokumentów:

- atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na wbudowane materiały wraz z oświadczeniem kierownika budowy,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- dokumentacja powykonawczą.

Ocena wyników odbioru:

- jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania   robót i niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszego PFU,

- jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót, ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,   powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robot.

  - Terminy realizacji

    - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii   (w tym akceptacji zamawiającego), mapy do celów projektowych, złożeniem w WUAiB Urzędu Miejskiego Policach  wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 1 miesięca od daty otrzymania od Zamawiającego Dezyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

    - Wykonanie kosztorysu uproszczonego i STWiOR – 30 dni od złożenia wniosku  o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

    - Wykonanie robót budowlanych, związanych z budową tunelu foliowego, 
w terminie do 1 miesiąca od uzyskania zgody lub upawomocnienia się zgłoszenie robót lub uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób:

- Jedna faktura końcowa za dokumentację projektową, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz za roboty budowlane po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego robót bez uwag (wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,

- wszelkie płatności z tytułu uzyskania  opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, zajęć terenu, mapy do celów projektowych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej itp. ponosi Wykonawca.

  - Ustalenia dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest protokołować uzgodnienia ze spotkań i przekazywać je

wszystkim uczestnikom.

Załączniki

1.	Mapka geodezyjna