Znak Sprawy ATT/231-03/7/14

ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS URZĄDZENIA

System uzdatniania wody pozwalający na otrzymywanie dwóch rodzajów wody: wody ultraczystej i wody osmotycznej, bezpośrednio z wody wodociągowej. Otrzymana woda musi spełniać normy: ASTM, CLSI, CAP oraz ISO typ I.

System elektryczny oraz wodny muszą być całkowicie odseparowane oraz muszą posiadać pracujące na zmianę dwa zestawy kolumn filtrujących gwarantujących całkowite usunięcie jonów oraz związków organicznych.

Urządzenie musi posiadać lampę UV oraz musi posiadać min. 30-o litrowy zbiornik.

System uzdatniania wody musi zapewniać ujęcie wody osmotycznej bezpośrednio 
ze zbiornika oraz z urządzenia.

Urządzenie musi spełniać następujące parametry wody uzdatnionej:

- Oporność: min. 18,2 M./cm (25°C)

- TOC: < 10 ppb

- Bakterie: < 1 cfu/Ml

- Pirogeny (endotoksyny): <0,001 Eu/mL (z końcowym filtrem do ultrafiltracji)

- Cząsteczki w wodzie utraczystej (>0,2 um): < 1/Ml

Pozostałe parametry:

- przepływ dla wody ultraczystej: 1,5 L/min.

- przepływ dla wody osmotycznej: min. 20 L/h (25°C)

- masa: 22-30 kg