Załącznik nr 2

MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE RCITT                                                                    przy ul. JAGIELLOŃSKIEJ 20-21 w SZCZECINIE,

OBIEKCIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Pełna nazwa Zamawiającego:

Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

REGON: 320588161

NIP: 852-254-50-56

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV -   7100 0000-8      Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne                           CPV -   7130 0000-1      Usługi inżynieryjne                                                                                                  CPV -   7132 0000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania                                        CPV -   7132 2100-4      Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych

instalacji budowlanych

CPV -   4530 0000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych                                                  CPV -   4531 0000-3      Roboty instalacyjne elektryczne

Szczecin, dnia 22.10.2015 r.

# SPIS ZAWARTOŚCI:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

  - aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.	przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

2.2.	warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.	terminy realizacji

2.4.	warunki płatności

2.5.      ustalenia dodatkowe

2.6.      odbiory

- Załączniki:

3.1.	Rzut parteru - architektura

3.2.	Rzut I piętra - architektura

3.3.	Schemat rozdzielni głównej RG

3.4.	Schemat rozdzielni piętrowych TA-3, TA-2

3.5.	Schemat rozdzielni piętrowych TA-1, TB-4

3.6.	Schemat rozdzielni piętrowych TB-1

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy:

Zaprojektuj i wybuduj roboty związane z montażem urządzeń klimatyzacji 
w pomieszczeniach konferencyjnych nr 115 – I piętro; 116- I piętro; 031 – parter 
w obiekcie RCITT ul. Jagiellońska 20-21 w Szczecinie

  - Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

    - Wykonanie projektu budowlanego montażu urządzeń klimatyzacji do sal konferencyjnych w obiekcie RCITT ul. Jagiellońska 20-21 w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę

    - Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.

    - Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych dotyczących wykonania montażu urządzeń klimatyzacji wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego.

    - Informacje dotyczące istniejącego budynku i węzła cieplnego:

- budynek 4 kondygnacyjny,

- rok modernizacji 2013,

- kubatura 19 965 m3,

- pow. zabudowy 1 545,98 m2,

- montaż klimatyzatorów dotyczy niżej wymienionych pomieszczeń:

- sala 115 – pow. użytkowa 124,13 m²; kubatura 377 m³

- sala 116 – pow. użytkowa 106,14 m²; kubatura 322 m³

- sala 031 – pow. użytkowa   31,51 m²; kubatura 110 m³

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: w części dokumentacji projektowej

    - Zamawiający posiada dokumentację archiwalną obiektu.

    - Opracowanie projektu budowlanego instalacji klimatyzacji wraz z uzgodnieniem z architektem głównym projektu Piotrem Lisewskim  WYTWÓRNIA PLANÓW 
ul. Krasińskiego 20/5 Szczecin – budynek na gwarancji

    - Opracowanie bilansu mocy dla budynku -  aktualnie zamówiona moc 90 kW

sprawdzenie czy moc jest wystarczająca dla podłączenia nowych urządzeń,

    - Dobranie odpowiednich urządzeń do kubatury pomieszczeń oraz maksymalnej ilości użytkowników

    - Opracowanie projektu budowlanego ww. sal wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w branżach:

- sanitarnej,

- elektrycznej

- budowlanej,

Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

    - Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

a)	projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta i u gestora sieci) i 2 egz. 
w formie elektronicznej w formatach: PDF i DWG,

b)	kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów wraz z WKI w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - 
kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz zestawienie kosztorysów 
wraz z WKI w programie excel.

c)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
dla wszystkich branż w 2 kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej - 
w formacie PDF i  programie Word.

    - Zakres robót budowlanych:

a)	Przebicie otworów dla potrzeb urządzeń klimatyzacji

b)	Malowanie pomieszczeń

1.2.8.	Zakres robót elektrycznych:

a)    Zasilenie urządzeń klimatyzacji

b)  Modernizacja tablicy w rozdzielni głównej dostosowanej do projektu nowej instalacji klimatyzacyjnej i tablic rozdzielczych parteru i I piętra.

1.2.9.	Zakres robót sanitarnych:

a)	w pomieszczeniu 115 – 2 X kaseta sufitowa z jednostką zewnętrzną na ścianie budynku od strony parkingu

b)	w pomieszczeniu 116 – 2 X kaseta sufitowa z jednostką zewnętrzną na ścianie budynku od strony parkingu,

c)	w pomieszczeniu 031 – urządzenie panelowe pod sufitem

1.2.10.	Po wykonaniu projektów budowlanych Wykonawca przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu.

Realizacja robót może być wykonana wyłącznie na podstawie zatwierdzonych przez użytkownika ww. projektów budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić projekt z architektem projektu budowlanego – WYTWÓRNIA PLANÓW ul. Krasińskiego 20 / 5 Szczecin

Wszelkie koszty związane z czynnościami i innymi uzgodnieniami 
oraz decyzjami ponosi Wykonawca.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1	Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.

Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

    - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić 
z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć 
i zutylizować.

    - Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu z 2 dniowym wyprzedzeniem.

    - Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozruchu urządzeń – przeszkolić pracowników oraz dostarczyć instrukcje obsługi urządzeń.

    - Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby szczelności, pomiary elektryczne. Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz inne niezbędne dokumenty  dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru.

  - Terminy realizacji

    - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz złożeniem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego 
w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie o zamiarze rozpoczęcia robót 
nie wymagających pozwolenia na budowę, lub w przypadku, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 
do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

    - Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych związanych 
z montażem urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach konferencyjnych w obiekcie RCITT ul. Jagiellońska 20-21 w Szczecinie, wraz 
ze zgłoszeniem do Urzędu Miasta w Szczecinie o rozpoczęciu robót 
w terminie do 1 miesiąca od uprawomocnienia się zgłoszenia.

  - Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób:

Faktura końcowa za roboty po odebraniu przez użytkownika robót bez uwag – Jedna faktura za dokumentację i roboty.

2.5.  Ustalenia dodatkowe

2.5.1.  Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z zespołem projektowym w celu

uściślenia zakresu prac oraz  z wykonawcą i inspektorami nadzoru  1 raz w

tygodniu.

2.5.2. Wykonawca zobowiązany jest protokółować uzgodnienia ze spotkań i

przekazywać je wszystkim uczestnikom.

2.5.3. Wszelkie płatności z tytułu uzyskania   opinii, uzgodnień, odstępstw,

ekspertyz, decyzji, zajęć terenu itp. ponosi wykonawca.

2.5.4.  Zamawiający posiada dokumentację archiwalną budynku

2.6. Odbiory

Odbiory częściowe

W czacie wykonywania robót związanych z montażem urządzeń klimatyzacji  należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, który powinien obejmować następujące etapy:

- odbiór dokumentacji projektowej

- odbiór wykonanej instalacji klimatyzacji

Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych częściach budynku.

Odbioru powinien dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy.

Odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i

potwierdzony przez inspektora nadzoru

Odbiór końcowy

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót montażowych, na podstawie protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.

Z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do Działu Technicznego ZUT wraz z kompletem dokumentów.

Ocena wyników odbioru:

-  jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania  robót i

niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za   zgodne

z wymaganiami niniejszego PFU,

-  jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych

miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do

ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny, wykonane

roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,

-  roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU powinny

być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego

odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót.

Załączniki

3.1.	Rzut parteru - architektura

3.2.	Rzut I piętra - architektura

3.3.	Schemat rozdzielni głównej RG

3.4.	Schemat rozdzielni piętrowych TA-3, TA-2

3.5.	Schemat rozdzielni piętrowych TA-1, TB-4

3.6.	Schemat rozdzielni piętrowych TB-1