siedziba: 71-247 Szczecin ul. Klonowica 23/11 tel. /fax. (091) 81 82 664

| Faza : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA |

| temat / obiekt : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacje proj. i koszt. wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót odwodnienia bliźniaka wraz z przyległym terenem administrowanym przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi" wraz z opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacyjnego oraz wprowadzenia oczyszczonych ścieków opadowych i bytowych z terenu Ośrodka Szkolno-Badawczego w Ostoi, na działkach 5/12, 5/13, 5/40, 5/41, 5/43, 5/44, 5/45, 5/46, 5/47, 5/50, 5/52 (droga) do stawu (działka 5/40) |
| Adres budowy : |  |  |  |  |
| OSTOJA, DZ. NR 5/12, 5/13, 5/40, 5/41, 5/43, 5/44, 5/45, 5/46, 5/47, 5/50, 5/52, 5/40 GM. KOŁBASKOWO |
| Inwestor : |  |  |  |  |
| ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ALEJA PIASTÓW 17 70-310 SZCZECIN |
| Data i miejsce opracowania: |  |  |  |  |

MAJ 2014, SZCZECIN

Branża:

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ / SPRAWDZIŁ:

BRANŻA: ARCHITEKTURA                                                                                                                                  PODPISY:

PROJEKTOWAŁ/AUTOR      mgr inż. arch. Robert Dawidowski

upr. bud. do proj. b.o. specjalność architektoniczna nr 50/Sz/2000

OPRACOWAŁ:	inż. arch. Ewa Felisiak

| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |  |
| --- | --- |
| Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.) |  |
|  | EGZEMPLARZ: |  |  |  |  |

Spis zawartości opracowania

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Zakres i przedmiot opracowania

3. Lokalizacja

4. Opis funkcji budynku

5. Izolacje

6. Stan techniczny ścian piwnic

7. Inwentaryzacja fotograficzna

II. Część graficzna

1. Rzut piwnic

2. Przekrój A-A

3. Przekrój B-B

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 60/ATT-20/1 zawarta dnia 20.08.2013 pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym a MD POLSKA spółka z o.o.

- Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy domu dwurodzinnego „bliźniaka”

wykonany w 2007 r przez Pracownię Projektową „Studio Q”

- Wtórnik geodezyjny terenu,

- Wizja lokalna i pomiary z natury.

2. Zakres i przedmiot opracowania

"Dokumentacje proj. i koszt. wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót odwodnienia bliźniaka wraz z przyległym terenem administrowanym przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi" wraz z opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacyjnego oraz wprowadzenia oczyszczonych ścieków opadowych i bytowych z terenu Ośrodka Szkolno-Badawczego w Ostoi, na działkach 5/12, 5/13, 5/40, 5/41, 5/43, 5/44, 5/45, 5/46, 5/47, 5/50, 5/52 (droga) do stawu (działka 5/40)

3. Lokalizacja

Budynek jest zlokalizowany na działkach nr 5/12 i 5/13 w Ostoi gm. Kołbaskowo w  sąsiedztwie terenu Ośrodka Szkoleniowo – Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej Akademii Rolniczej. Obiekt posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

4. Opis funkcji budynku

Budynek mieszkalny dwurodzinny, symetryczny o osi przebiegającej przez ścianę środkową i kalenicę dachu. Połowa budynku jest podpiwniczona. Do piwnic prowadzą jednobiegowe schody w konstrukcji żelbetowej.  W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne: magazyn zbiorników akumulacyjnych ciepła, pomieszczenie akumulatorów, magazyn paliwa olejowego na potrzeby dydaktyczno- naukowe.

5. Izolacje

Według przedstawionego projektu w budynku zostały wykonane izolacje przeciwwilgociowe takie jak:

1) Izolacje poziome

– w warstwach posadzkowych piwnic – izolacja powłokowa preparatem AQUAFIN 2 K lub innym o tych samych parametrach technicznych z wywinięciem na ściany ponad styk z izolacją poziomą

- w ścianach zewnętrznych i konstrukcyjnych z cegły na poziomie ok. 20 cm

nad posadzką izolacja z blach chromowo – niklowych (metoda Baumanna) wykonana częściowo od wewnątrz i częściowo od zewnątrz

2) Izolacje pionowe

- na ścianach zewnętrznych piwnic – izolacja powłokowa z preparatu DYSPERBIT lub innego o tych samych parametrach technicznych

6. Stan techniczny ścian piwnic

Ściany piwnic są zawilgocone, z odpadającymi cokołami oraz tynkami gipsowymi; przede wszystkim znajdujące się w pobliżu niepodpiwniczonej części budynku- w okolicach klatki schodowej. Pozostałe ściany zawilgocone są w strefie około cokołowej. Główną przyczyną zawilgocenie murów jest przenikanie wody z zasypanej, niepodpiwniczonej części budynku. Z tego też powodu istniejące odwodnienie liniowe piwnic okresowo napełnia się wodą, która wymaga wypompowania. Miejsca zawilgocenia zaznaczone oznaczone są na rysunkach inwentaryzacji.

Rozwiązania problemów z odwodnieniem zostały zawarte w projekcie branży instalacyjnej.

7. Inwentaryzacja fotograficzna

fot. 1

KLATKA SCHODOWA

fot. 2

KLATKA SCHODOWA

fot. 3

FRAGMENT ODWODNIENIA LINIOWEGO W MAGAZYNIE ZBIORNIKÓW AKUMULACYJNYCH CIEPŁA

fot. 4

POMIESZCZENIE AKUMULATORÓW (POD KLATKĄ SCHODOWĄ)

Opracował:

mgr inż.arch. Robert Dawidowski