Znak Sprawy: ATT/231-1528/9/16						         Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

DRZWI WEWNĘTRZNE

Nowe drzwi wewnętrzne dębowe tępe płycinowe z drewna litego z ościeżnicą „krosnową” w części A parteru budynku przy ul. Pułaskiego 10 – mają zachować charakter istniejących drzwi drewnianych, historycznych.

W części A budynku projektuje się w nowe drzwi jednoskrzydłowe pełne z płycinami, 
do pomieszczeń oznaczonych na załączonym rzucie parteru.

Konstrukcja skrzydła drzwi - rama wykonana z trójwarstwowej klejonki drewna dębowego odwzorowana odtworzona na podstawie istniejącego skrzydła drzwiowego . Wypełnienie ramy skrzydła drzwi płycinami z klejonki drewna dębowego. Profilowane ramiaki i płyciny skrzydła drzwiowego mają stanowić element dekoracyjny należy odtworzyć profil frezowany taki jak w istniejących skrzydłach.

Ościeżnica krosnowa profilowana z elementami frezowanymi - rama wykonana z trójwarstwowej klejonki drewna dębowego odwzorowana odtworzona na podstawie istniejącej ościeżnicy krosnowej która stanowi jednocześnie opaskę drzwiową.

W miejscach montażu drzwi podwójnych należy wykonać kasetonową obudowę ościeża z klejonki drewna dębowego. Dotyczy to drzwi podwójnych Nr 4 oraz Nr 6 do pomieszczeń oznaczonych na załączonym rzucie parteru.

Ościeżnicę drzwi podwójnych Nr 6 z uwagi na skos na ścianie od strony pomieszczenia 08A-09A należy wykonać i zamontować w świetle ościeża drzwiowego w ścianie .

Klamki typu „królewskie” metalowe, kolor starego złota szczotkowany, wkładka patentowa kolor starego złota matowa, 3 zawiasy czopowe z nakładkami kolor starego złota matowe.

Przed przystąpieniem do wykonania drzwi historycznych na stolarni wykonawca zobowiązany jest do pobrania dokładnych wymiarów otworów drzwiowych z natury i sprawdzenia tolerancji wymiarów na budowie w miejscu montażu drzwi.

Z uwagi na różne wymiary już wykonanych ościeży drzwiowych w ścianach wewnętrznych  drzwi wewnętrzne należy wykonać indywidualnie do każdego ościeża drzwiowego zachowując proporcję w odtwarzanych profilach w skrzydle i ościeżnicy drzwi według poniższego zestawienia:

Zestawienie wymiarów i sztuk drzwi do wykonania:

Nr 1 o wym. 110x220 cm 			szt. 1

Nr 2 o wym. 103x209 cm			szt. 1

Nr 3 o wym.   97x206 cm			szt. 1

Nr 4 o wym.   98x210 cm (podwójne)	szt. 2

Nr 5 o wym.   90x212 cm			szt. 1

Nr 6 o wym. 113x220 cm (podwójne)	szt. 2

Nr 7 o wym. 112x220 cm			szt. 1

Nr 8 o wym. 111x220 cm			szt. 1

Nr 9 o wym. 109x220 cm			szt. 1

- Istniejące drzwi wewnętrzne znajdujące się w zestawieniu należy wykonać jak na zdjęciach przedstawionych na Załączniku nr 5 według wzoru Di 3 - Należy wykonać nowe drzwi z trójwarstwowej klejonki drewna dębowego tępe płycinowe z ościeżnicą „krosnową” jak Di3.

- Płyciny z klejonki drewna dębowego materiał taki sam jak dla pozostałych elementów drzwi.

- Ościeżnica drzwi jest montowana do lica ściany zewnętrznej.

- Ościeżnica stanowi jednocześnie opaskę drzwi

- Wymiar otworu w świetle ościeżnicy jest równy wymiarowi w świetle ściany

- Wymiar skrzydła ślepego mierzony w świetle ościeżnicy.

- Ościeżnica drzwiowa od strony wewnętrznej otworu ściennego obrobiona ćwierćwałkiem profilowanym o wym. 15x15 mm .

- Ościeżnica drzwiowa od strony lica ściany obrobiona ćwierćwałkiem profilowanym o wym. 30x30 mm.

- Po wykonaniu 1 kompletu drzwi bez lakierowania (skrzydło + ościeżnica) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji i przygotować próbkę do lakierowania .

- Drzwi wewnętrze ujęte w zestawieniu stolarki o symbolu D2 z pomieszczenia 08A-09A na korytarz zaznaczone jako EI 30 w chwili obecnej stanowią element dekoracyjny , a otwór w ścianie został zamurowany w związku z tym nie ma konieczności wykonywania ich jako drzwi o odporności ogniowej EI 30.

- Ościeżnicę należy wykonać jak pokazano ją w widoku tj. ramiaki pionowe o wym. 60x140 mm profilowane i frezowane.

- Ościeżnicę należy wykonać jak pokazano ją w widoku tj. ramiak górny o wym. 60x140/210 mm profilowany i frezowany.

- Ościeżnica z uszczelką , lakierowana w kolorze skrzydła. Klamka typu "królewska" metalowa, kolor srebrny szczotkowany, wkładka patentowa srebrna matowa, zawiasy czopowe z nakładkami srebrne matowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia otworów w naturze i tolerancji wymiarów.

- Podczas montażu drzwi należy zabezpieczyć podłoże, a po montażu obrobić otwór drzwiowy.

- Zestawienie rozpatrywać z odpowiednimi rzutami.

| L.p. | Oznaczenie drzwi | typ | Wykonać według wzoru | Nr | Wymiar w świetle ościeżnicy cm | Ilość szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Di 3.1 | Prawe | Di 3 | 1. | 110x220 | 1 | 2,42 |
| 2. | D 3 | Prawe | Di 3 | 2. | 103x209 | 1 | 2,15 |
| 3. | D 3 | Prawe | Di 3 | 3. | 97x206 | 1 | 2,00 |
| 4. | D 3 | Lewe Prawe | Di 3 | 4. | (podwójne) 98x210 | 2 | 4,12 |
| 5. | Di 4 | Prawe | Di 3 | 5. | 90x212 | 1 | 1,91 |
| 6. | Di 3 | Lewe Prawe | Di 3 | 6. | (podwójne) 113x220 | 2 | 4,97 |
| 7. | Di 3 | Prawe | Di 3 | 7. | 112x220 | 1 | 2,46 |
| 8. | D 2 | Prawe | Di 3 | 8. | 111x220 | 1 | 2,44 |
| 9. | D 2 | Lewe | Di 3 | 9. | 109x220 | 1 | 2,40 |
|  |  |  |  |  | Razem | 11,00 | 24,87 |