Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-742/12/17				 	   ZAŁĄCZNIK nr 2

POWTÓRZONE

Renowacja drzwi w budynku Rektoratu ZUT przy al. Piastów 17 w Szczecinie - część B

w ramach zadania pn.: Przebudowa parteru starej części budynku Rektoratu 
przy al. Piastów 17 i części parteru budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 
przy ul. Pułaskiego 10 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja stolarki drzwiowej

1. Ewentualny demontaż i przewiezienie do pracowni skrzydeł drzwiowych. Futryny konserwowane in situ.

2. Oczyszczenie elementów drewnianych z farby metodą chemiczną wspomaganą mechaniczną przy zastosowaniu gotowego środka w formie żelu zawierającego mieszaninę rozpuszczalników.

3. W razie stwierdzenia po oczyszczeniu obecności drewnojadów dezynsekcja środkami biobójczymi elementów drewnianych.

4. Uzupełnianie ubytków drewna przy zachowaniu profilowań i gabarytów zniszczonych elementów . Mniejsze ubytki uzupełnić dwuskładnikową masą epoksydową do uzupełniania drewna ze względu na jej stabilność wymiarową w wypadku wahań wilgotności, brak skurczu, łatwość w obróbce. Większe ubytki drewna flekować nowym drewnem tego samego rodzaju z zachowaniem kierunku przebiegu słojów.

5. Wszystkie drzwi należy pomalować   bejcą i lakierem -  mazerunek w kolorze dębu

Nowe skrzydło drzwiowe

Nowe drzwi wewnętrzne sosnowe tępe płycinowe z drewna litego zamontowane w istniejącą ościeżnicę – mają zachować charakter istniejących drzwi drewnianych, historycznych.

W części B budynku projektuje się w nowe drzwi jednoskrzydłowe pełne z płycinami, 
do pomieszczenia nr 07B oznaczone na załączonym rzucie parteru – zał. Nr 5.

Konstrukcja skrzydła drzwi - rama wykonana z trójwarstwowej klejonki drewna sosnowego odwzorowana odtworzona na podstawie istniejącego skrzydła drzwiowego . Wypełnienie ramy skrzydła drzwi płycinami z klejonki drewna sosnowego. Profilowane ramiaki i płyciny skrzydła drzwiowego mają stanowić element dekoracyjny należy odtworzyć profil frezowany taki jak w istniejących skrzydłach. Kolor mazerunek w kolorze dębu

Klamki typu „królewskie” metalowe, kolor starego złota szczotkowany, wkładka patentowa kolor starego złota matowa, 3 zawiasy czopowe z nakładkami kolor starego złota matowe.

Nowa ościeżnica (do pom. nr 14B wg zał. nr. 5)

Ościeżnica krosnowa profilowana z elementami frezowanymi - rama wykonana z trójwarstwowej klejonki drewna sosnowego odwzorowana odtworzona na podstawie istniejącej ościeżnicy krosnowej, która stanowi jednocześnie opaskę drzwiową. Istniejące skrzydło drzwiowe po renowacji należy wpasować w nową ościeżnicę. Kolor mazerunek w kolorze dębu

Przed przystąpieniem do wykonania drzwi oraz   na stolarni wykonawca zobowiązany jest do pobrania dokładnych wymiarów otworów drzwiowych z natury i sprawdzenia tolerancji wymiarów na budowie w miejscu montażu drzwi i ościeżnicy.

Renowacja skrzydeł drzwiowych na klatkę schodową

Renowacja stolarki drzwiowej pod lakierobejce wraz z ościeżnicą ( drzwi na klatkę schodową - przeszklone)

1.Opalanie stolarki dwuskrzydłowej z naświetlem łukowym

2.Wymiana oszklenia na szkło bezpieczne

3.Uzupełnienie i naprawy zdobień i ubytków na drzwiach i ościeżach pod lakierobejcę

4.Szlifowanie pod lakierobejcę

5. Malowanie  lakierobejcą-2X(mazerunek w kolorze dębu)

6.Renowacja klamek, zamka i zawiasów

Renowacja skrzydeł okiennych wewnętrznych

Renowacja stolarki okiennej pod lakierobejce wraz z ościeżnicą ( okna wewnętrzne na klatce schodowej)

1.Opalanie stolarki

2.Wymiana oszklenia na szkło bezpieczne

3.Uzupełnienie i naprawy zdobień i ubytków na oknach i ościeżach pod lakierobejcę

4.Szlifowanie pod lakierobejcę

5. Malowanie  lakierobejcą-2X (mazerunek w kolorze dębu)

6. Wymiana zamka i baskwila w oknie dwuskrzydłowym

Zestawienie wymiarów i sztuk drzwi do renowacji:

Drzwi na kl. Schodową drewnianą  o wym. 173x300 cm 		szt. 1

Drzwi na kl. schodową betonową o wym. 188x296 cm		szt. 1

03B o wym. 103x223 cm		                        		szt. 1

04B o wym. 102x223 cm                                          			szt. 1

06B o wym. 140x250 cm	(podwójne)		            	szt. 2

07B o wym. 102x223 cm	                                                	szt. 1

11B o wym. 102x223 cm			                        	szt. 1

11B o wym.   80x225cm		                                   	 	szt. 1

12B o wym.   80x176 cm			                        	szt. 1

14B o wym. 104x225 cm			                        	szt. 1

Przy pom 14B o wym. 80x225 cm					szt. 1

15B o wym.  80x225 cm			                        	szt. 2

16B o wym. 102x223 cm			                        	szt. 1

Zestawienie wymiarów i sztuk okien do renowacji:

Nr 1 o wym. 150x256 cm 			                        	szt. 1

Nr 2 o wym. 260x256 cm			                        	szt. 1

Zestawienie wymiarów i sztuk drzwi do wykonania:

Nr 1 o wym. 102x223 cm 		                        		szt. 1

Zestawienie wymiarów i sztuk ościeży do wykonania:

Nr 1 o wym. 104x225 cm (wymiar skrzydła)                     		szt. 1

Szer. ościeżnicy 40 cm