# CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

ZADANIE I	Wykonanie audytów energetycznych dla obiektów ZUT:

Wydział Ekonomiczny przy ul. Żołnierskiej 47

Budynek Wydziału Ekonomicznego mieszczący się przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie 
to budynek użyteczności publicznej (naukowo-dydaktyczny), wybudowany w 1936 roku. Budynek wolnostojący na planie prostokąta, podpiwniczony, pięciokondygnacyjny: piwnica, trzy piętra i poddasze.

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji 			5

Powierzchnia zabudowy		  1 116,00 m2

Powierzchnia użytkowa		  4 523,00 m2

Kubatura				19 943,00 m3

Hotel Asystenta przy ul. Chopina 51 
wraz z przychodnią przy ul. Chopina 51A

Budynek Hotelu Asystenta mieszczący się przy ul. Chopina 51 w Szczecinie 
został wybudowany w 1985 roku. Budynek na planie prostokąta, podpiwniczony, sześciokondygnacyjny: jedna kondygnacja podziemna i pięć kondygnacji nadziemnych.

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji 			6

Powierzchnia zabudowy		     647,00 m2

Powierzchnia użytkowa		  3 534,67 m2

Kubatura				10 123,00 m3

Budynek przychodni mieszczący się przy ul. Chopina 51A w Szczecinie 
został wybudowany w 1988 roku. Budynek na planie prostokąta, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji 			1

Powierzchnia zabudowy		   328,00 m2

Powierzchnia użytkowa		   293,10 m2

Kubatura				1 562,00 m3

WKŚiR + WNoŻiR przy ul. Papieża Pawła VI nr 3

Kompleks budynków wolnostojących mieszczący się przy ul. Papieża Pawła VI nr 3 został wybudowany w latach 1996-1999, składa się z budynku głównego, przybudówki dwukondygnacyjnej z prześwitami i łącznika do sąsiedniego budynku. Budynek niepodpiwniczony

Budynek główny – o wymiarach w rzucie 89,78 x 16,16 m składa się z trzech sekcji. Sekcje skrajne pięciokondygnacyjne o wysokości 20,36 m, wymiarach w rzucie 48,00 x 16,16 m 
i 30 x 16,16 m. Sekcja środkowa o wymiarach w rzucie 9,98 x 18,68 m i wysokości 23,58 m.

Dane ogólne dotyczące budynku gównego:

Liczba kondygnacji		5/6

Powierzchnia zabudowy	  1 492,31 m2

Kubatura budynku		28 485,71 m3

Powierzchnia użytkowa	  4 780,00 m2

Przybudówka dwukondygnacyjna z prześwitami

Przybudówka o wymiarach w rzucie 11,0 x 9,30 m i wysokości 8,40 m

Dane ogólne dotyczące przybudówki:

Liczba kondygnacji		2

Powierzchnia zabudowy	  94,03 m2

Kubatura budynku		470,13 m3

Łącznik

Łącznik trzykondygnacyjny o wymiarach w rzucie 3,44 x 7,70 m i wysokości 13,80 m

Dane ogólne dotyczące łącznika:

Liczba kondygnacji		3

Powierzchnia zabudowy	  26,50 m2

Kubatura budynku		365,50 m3

Pawilony A-D WNoŻiR wraz z łącznikiem przy ul. Kazimierza Królewicza 4

Kompleks czterech pawilonów A, B, C i D wraz z łączącym je łącznikiem mieszczący się przy ul. Kazimierza Królewicz 4 został wybudowany w 1970 roku. Budynek jednokondygnacyjny nie podpiwniczony.

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji 			1

Powierzchnia zabudowy pawilonów A-D i łącznika		1 920,00 m2

Powierzchnia pomieszczeń użytkowych			1 598,96 m2

w tym: 				pawilon A			   316,01 m2

łącznik A1 			     72,60 m2

pawilon B			   321,49 m2

łącznik B1			     75,72 m2

pawilon C			   365,72 m2

pawilon D i łącznik C1		   447,42 m2

Kubatura							6 449,00 m3

w tym: 				pawilon A			1 530,80 m3

łącznik A1 			   312,80 m3

pawilon B			1 530,80 m3

łącznik B1			   312,80 m3

pawilon C			1 530,80 m3

pawilon D i łącznik C1		1 830,80 m3

ZADANIE II	Aktualizacja audytów energetycznych dla obiektów ZUT

SWFiS przy ul. Tenisowej 33

Budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – Hala sportowa z zapleczem  mieszcząca się przy ul. Tenisowej 33 w Szczecinie to budynek trzykondygnacyjny częściowo podpiwniczony wybudowany w latach 1987-1989, ściany zewnętrzne budynku- murowane - cegła ceramiczna pełna, gazobeton - gr. 38 cm, ściany piwnic - wylewane – betonowe, strop nad piwnicą żelbetowy typu "Żerań”, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie - płyty systemowe z ociepleniem, pokrycia stropodachu - konstrukcja dwuwarstwowa, systemowa
 z ociepleniem , drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - drewniane, drzwi zewnętrzne wejściowe .- stolarka drewniana, bez przeszklenia, drzwi zewn. wejściowe główne - stolarka profile aluminiowe, z przeszkleniem, stolarka okienna (piwnice) - stolarka drewniana, podwójnie szklone, stolarka okienna (wymieniona) - stolarka - profile aluminiowe, podwójnie szklone - schody wewnętrzne monolityczne, wylewane.

Ogrzewanie budynku: Indywidualny węzeł cieplny. Ogrzewanie grzejnikowe. Czynnik grzewczy – miejska sieć cieplna.

Ciepła woda: Centralny układ c.w.u.

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji			3 (budynek częściowo podpiwniczony)

Powierzchnia zabudowy		  1 976,85 m2

Powierzchnia netto budynku		  3 954,00 m2

Powierzchnia użytkowa		  2 943,00 m2

Kubatura budynku			22 138,00 m3

Kubatura części ogrzewanej		21 473,00 m3

Zamawiający posiada opracowany w lutym 2015 roku audyt energetyczny budynku.

W 2015 i 2016 r. została wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku oraz modernizacja węzła cieplnego i wentylacji mechanicznej.

WKŚiR przy ul. Słowackiego 17

Budynek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa mieszczący się przy 
ul. Słowackiego 17 w Szczecinie to budynek oświatowy, szkolnictwa wyższego, nauki. Obiekt stanowi kompleks budowlany złożony z 9 budynków zblokowanych o złożonym rzucie w kształcie litery E. Obiekt powstawał etapami od 1930 roku na bazie zniszczonych obiektów poniemieckich o funkcji szkolnej lub szpitalnej. Układy konstrukcyjne są mocno skomplikowane i wzajemnie się przenikają. Występuje układ szkieletowy mieszany 
i murowany. Ściany zewnętrzne w większości z cegły ceramicznej pełnej. Ściany w gruncie 
z cegły ceramicznej. Stropy ceglano-betonowe, gęstożebrowe i skrzynkowe. Klatki schodowe żelbetowe z oporami na murze i na konstrukcji słupów żelbetowych. Dachy żelbetowe płaskie o niewielkim kącie nachylenia, kryte papą. Stropy nad przejazdami żelbetowe ocieplone. Stolarka okienna w większości pomieszczeń, nowa, dwuszybowa, jednokomorowa, wypełniona argonem, na profilach PCV. W części budynku stolarka okienna stara, dwuszybowa, drewniana, nieszczelna. Stolarka drzwiowa stara, na profilach PCV, drewniana i stalowa.

System grzewczy: Źródłem ciepła dla obiektu jest kotłownia gazowa - własność uczelni- zasilana gazem ziemnym wysokometanowym z sieci zewnętrznej przez PGNiG.

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji			4

Powierzchnia zabudowy		  5 243,60 m2

Powierzchnia całkowita		11 955,03 m2

Powierzchnia użytkowa		10 307,40 m2

Kubatura całkowita			56 610,00 m3

Zamawiający posiada opracowany w październiku 2015 roku audyt energetyczny budynku.

W 2016 r. została wykonana częściowa termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku.

WKŚiR przy ul. Papieża Pawła VI nr 1

Budynek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa mieszczący się przy 
ul. Papieża Pawła VI 1 w Szczecinie to budynek użyteczności publiczno-oświatowej, wybudowany w latach 50 ubiegłego wieku. Budynek składa się z 2 połączonych ze sobą budynków, z których jeden stanowi część typowo dydaktyczną, a drugi wystawienniczo-edukacyjną.

- Budynek dydaktyczny – Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji piwnicznej, pokryty stropodachem płaskim wentylowanym pokrytym papą termozgrzewalną, murowany. Okna PCV z nawiewnikami, stolarka drzwiowa wejściowa do budynku PCV. W środkowej części elewacji południowo-zachodniej do budynku przylega hala warsztatowa. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, teletechniczną, elektryczną i odgromową.

- Budynek hali warsztatowej – Budynek jednokondygnacyjny, murowany, częściowo prefabrykowany, pokryty stropodachem nie wentylowanym, wykonanym z płyt żelbetowych prefabrykowanych na dźwigarach żelbetowych prefabrykowanych, pokryty papą termozgrzewalną. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

- System centralnego ogrzewania - oparty na lokalnej kotłowni gazowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 17, która oprócz budynku dydaktycznego i hali warsztatowej zlokalizowanej przy ul. Papieża Pawła VI nr 1 obsługuje kompleks budynków dydaktycznych WKŚiR przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie.

- System podgrzewania ciepłej wody: - oparty jest na lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku bezpośrednio przylegającym do analizowanego przy 
ul. Papieża Pawła 3.

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji:

budynku dydaktycznego		4

budynku warsztatowego		1

Powierzchnia zabudowy		  2 682,97 m2

Powierzchnia użytkowa		  1 118,00 m2

Kubatura				16 757,00 m3

Kubatura ogrzewania budynku	13 565,00 m3

Powierzchnia ogrzewania obiektu	  3 602,50 m2

w tym:

budynku dydaktycznego		  1 589,64 m2

budynku warsztatowego		   2 012,86 m2

Zamawiający posiada opracowany w styczniu 2014 roku audyt energetyczny budynku.

W 2014 r. budynek wraz z przyległą halą został docieplony w zakresie ścian i dachów oraz wymieniono okna w hali.

WI przy ul. Żołnierskiej 49

Budynek Wydziału Informatyki mieszczący się przy ul. Żołnierskiej 49 w Szczecinie 
to budynek użyteczności publicznej (naukowo-dydaktyczny), wybudowany w 1936 roku. Budynek wolnostojący na planie prostokąta, podpiwniczony, pięciokondygnacyjny, ściany zewnętrzne murowane, stropy Ackermana, nad piwnicą żelbetowy, konstrukcja dachu drewniana, dach pokryty dachówka ceramiczną , na poddaszu użytkowym lukarny, elewacje docieplone styropianem, otynkowane tynkiem cienkowarstwowym, stolarka okienna drewniana, na poddaszu użytkowym wymieniona na PCV, drzwi wejściowe aluminiowe.

Ogrzewanie centralne zasilane z lokalnej sieci ciepłowniczej. Grzejniki żeliwne i stalowe płytowe. Węzeł cieplny c.o. i c.w.u.

Oświetlenie wewnętrzne fluorescencyjne (świetlówki) oraz żarowe

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji 			5

Powierzchnia zabudowy		  1 185,95 m2

Powierzchnia użytkowa		  4 860,78 m2

Powierzchnia netto budynku		  4 622,25 m2

Kubatura				23 678,28 m2

Kubatura części ogrzewanej		13 498,00 m3

Powierzchnia ogrzewana		  4 622,25 m2

Zamawiający posiada opracowany w 2016 roku audyt energetyczny budynku.

Uwaga:

- Podane powyżej informacje pochodzą z różnych źródeł i mają charakter informacyjny.

- Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek przeprowadzenia dokładnych oględzin w terenie, analizy stanu istniejącego budynków oraz wykonanie niezbędnych pomiarów.