# CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Wydział Ekonomiczny przy ul. Żołnierskiej 47

Budynek Wydziału Ekonomicznego mieszczący się przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie 
to budynek użyteczności publicznej (naukowo-dydaktyczny), wybudowany w 1936 roku. Budynek wolnostojący na planie prostokąta, podpiwniczony, pięciokondygnacyjny: piwnica, trzy piętra i poddasze.

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji 			5

Powierzchnia zabudowy		  1 116,00 m2

Powierzchnia użytkowa		  4 523,00 m2

Kubatura				19 943,00 m3

Pawilony A-D WNoŻiR wraz z łącznikiem przy ul. Kazimierza Królewicza 4

Kompleks czterech pawilonów A, B, C i D wraz z łączącym je łącznikiem mieszczący się przy ul. Kazimierza Królewicz 4 został wybudowany w 1970 roku. Budynek jednokondygnacyjny nie podpiwniczony.

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji 			1

Powierzchnia zabudowy pawilonów A-D i łącznika		1 920,00 m2

Powierzchnia pomieszczeń użytkowych			1 598,96 m2

w tym: 				pawilon A			   316,01 m2

łącznik A1 			     72,60 m2

pawilon B			   321,49 m2

łącznik B1			     75,72 m2

pawilon C			   365,72 m2

pawilon D i łącznik C1		   447,42 m2

Kubatura							6 449,00 m3

w tym: 				pawilon A			1 530,80 m3

łącznik A1 			   312,80 m3

pawilon B			1 530,80 m3

łącznik B1			   312,80 m3

pawilon C			1 530,80 m3

pawilon D i łącznik C1		1 830,80 m3

SWFiS przy ul. Tenisowej 33

Budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – Hala sportowa z zapleczem  mieszcząca się przy ul. Tenisowej 33 w Szczecinie to budynek trzykondygnacyjny częściowo podpiwniczony wybudowany w latach 1987-1989, ściany zewnętrzne budynku- murowane - cegła ceramiczna pełna, gazobeton - gr. 38 cm, ściany piwnic - wylewane – betonowe, strop nad piwnicą żelbetowy typu "Żerań”, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie - płyty systemowe z ociepleniem, pokrycia stropodachu - konstrukcja dwuwarstwowa, systemowa
 z ociepleniem , drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - drewniane, drzwi zewnętrzne wejściowe .- stolarka drewniana, bez przeszklenia, drzwi zewn. wejściowe główne - stolarka profile aluminiowe, z przeszkleniem, stolarka okienna (piwnice) - stolarka drewniana, podwójnie szklone, stolarka okienna (wymieniona) - stolarka - profile aluminiowe, podwójnie szklone - schody wewnętrzne monolityczne, wylewane.

Ogrzewanie budynku: Indywidualny węzeł cieplny. Ogrzewanie grzejnikowe. Czynnik grzewczy – miejska sieć cieplna.

Ciepła woda: Centralny układ c.w.u.

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji			3 (budynek częściowo podpiwniczony)

Powierzchnia zabudowy		  1 976,85 m2

Powierzchnia netto budynku		  3 954,00 m2

Powierzchnia użytkowa		  2 943,00 m2

Kubatura budynku			22 138,00 m3

Kubatura części ogrzewanej		21 473,00 m3

WI przy ul. Żołnierskiej 49

Budynek Wydziału Informatyki mieszczący się przy ul. Żołnierskiej 49 w Szczecinie 
to budynek użyteczności publicznej (naukowo-dydaktyczny), wybudowany w 1936 roku. Budynek wolnostojący na planie prostokąta, podpiwniczony, pięciokondygnacyjny, ściany zewnętrzne murowane, stropy Ackermana, nad piwnicą żelbetowy, konstrukcja dachu drewniana, dach pokryty dachówka ceramiczną , na poddaszu użytkowym lukarny, elewacje docieplone styropianem, otynkowane tynkiem cienkowarstwowym, stolarka okienna drewniana, na poddaszu użytkowym wymieniona na PCV, drzwi wejściowe aluminiowe.

Ogrzewanie centralne zasilane z lokalnej sieci ciepłowniczej. Grzejniki żeliwne i stalowe płytowe. Węzeł cieplny c.o. i c.w.u.

Oświetlenie wewnętrzne fluorescencyjne (świetlówki) oraz żarowe.

Dane ogólne dotyczące budynku:

Liczba kondygnacji 			5

Powierzchnia zabudowy		  1 185,95 m2

Powierzchnia użytkowa		  4 860,78 m2

Powierzchnia netto budynku		  4 622,25 m2

Kubatura				23 678,28 m2

Kubatura części ogrzewanej		13 498,00 m3

Powierzchnia ogrzewana		  4 622,25 m2

Uwaga:

- Podane powyżej informacje pochodzą z różnych źródeł i mają charakter informacyjny.

- Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek przeprowadzenia dokładnych oględzin w terenie, analizy stanu istniejącego budynków oraz wykonanie niezbędnych pomiarów.

- W posiadaniu Zamawiającego są audyty energetyczne budynków opracowane
w miesiącach maj, czerwiec i lipiec 2017 r.