Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-490/18/ew

Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 20.04.2018 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 20.04.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 34/2018 - Wykonanie ekspertyz technicznych p.poż. dla obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:

ZAD I		Budynek Główny Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy al. Piastów 19 
w Szczecinie;

ZAD II    Budynek Jednostek Międzywydziałowych przy al. Piastów 48 w Szczecinie (budynek wysoki).

Pytanie nr 1   (5)

Jaka jest powierzchnia użytkowa/całkowita budynków objętych przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Budynek Główny WIMiM przy al. Piastów 19 – powierzchnia zabudowy – 2 757,00 m2; powierzchnia użytkowa – 13 498,50 m2; kubatura – 57 180,00 m3.

BJM przy al. Piastów 48 – powierzchnia zabudowy – 1 362,00 m2; powierzchnia użytkowa 
– 9 156,00 m2; kubatura – 33 015,00 m3.

Pytanie nr 2   (6)

Czy ekspertyza ma dotyczyć zgodności z przepisami ppoż. czy też ustalenie klasy ogniowej elementów konstrukcyjnych?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Ekspertyzy mają dotyczyć zgodności z przepisami ppoż.

Pytanie nr 3   (7)

Prosimy o wskazanie typu konstrukcji obiektów (np. żelbetowa, stalowa)

Odpowiedź na pytanie nr 3

Budynek Główny WIMiM przy al. Piastów 19 – budynek murowany, wielokondygnacyjny, podpiwniczony, dach – konstrukcja drewniana kryty dachówką, strop nad piwnicą żelbetowy, pozostałe stropy drewniane.

BJM przy al. Piastów 48 – budynek zrealizowany w latach 1976-1978, stropy – płyty kanałowe typu ”Żerań” gr. 24 cm, ściany nośne piwnic – betonowe i żelbetowe wylewane, ściany kondygnacji wyższych – żelbetowe prefabrykowane ramy „H”, dla usztywnienia budynku (w kierunku podłużnym i poprzecznym) część ścian z żelbetowych płyt prefabrykowanych gr. 30 cm, klatki schodowe i szyby windowe z elementów żelbetowych.