Załącznik nr 2

PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZUT W OSTOI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I WYKONANIE PODEJŚCIA POD NAMIOT FOLIOWY

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Pełna nazwa Zamawiającego:

Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

REGON: 320588161

NIP: 852-254-50-56

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45333000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Opracował : mgr Wojciech Borkowski

Szczecin 20.02.2019 r.

- OPIS DO PROJEKTU

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy  Przyłączenie budynku gospodarczego do sieci wodociągowej  w Ostoi wraz z podejściem pod namiot foliowy.

Zakres programu określa czynności niezbędne do realizacji zadania:

Roboty związane z przyłączeniem istniejącego budynku gospodarczego do sieci wodociągowej w Ostoi, realizowane będą jako „zaprojektuj i wybuduj”.

  - Podstawa opracowania

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z użytkownikiem,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 1623),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26 września 1997 (jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650),

- Polskie Normy.

  - Przedmiot inwestycji

- Przyłącze od istniejącej sieci wodociągowej dy 90PVC na terenie Dz. Nr 12/3 do studni wodomierzowej

- Przyłączenie wodociągowe od studni wodomierzowej na terenie dz. Nr 5/58 i dalej połączenie zewnętrzną instalacją wodociągową istniejącego budynku gospodarczego na Dz. Nr 5/58 i przewidywanego namiotu foliowego na Dz. Nr 5/59 na potrzeby podlewania.

- Ciśnienie robocze wody w miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wynosi pr=1,5-4,5 bar

- Przyłącze należy wykonać z rur i kształtek z PE 100SDR17 PN10 koloru niebieskiego

- Połączenie rur PE należy wykonać za pomocą złączy elektrooporowych

- Na rurociągu sieciowym zamontować opaskę do nawiercania z zaworem odcinającym

- Zastosować skrzynkę zasuwową typ ciężki

- Montaż wodomierza w studni wodomierzowej

- Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające i za wodomierzem zawór antyskażeniowy

- Przejście przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych

  - Zakres robót

Zakres prac będzie obejmował:

  - Wykonanie wykopu,

  - Przyłączenie do istniejącej sieci,

  - Położenie nowego rurociągu,

  - Montaż studni wodomierzowej

  - Montaż wodomierza w studni wodomierzowej

  - Doprowadzenie rurociągu od studni wodomierzowej do budynku gospodarczego       i do namiotu foliowego

  - Zasypanie instalacji

1.5  Lokalizacja, stan istniejący.

Działka o numerze 5/58 i 5/59 obręb Ostoja gmina Kołbaskowo

1.6	Wytyczne dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej

W ramach projektu należy:

- wykonać opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika). Projekt budowlany wymaga uzgodnień przez ZWiK Kołbaskowo. Należy również wykonać aktualny podkład geodezyjny.

- złożyć zgłoszenie w imieniu Zamawiającego, do Urzędu Miejskiego w Policach           o zamiarze rozpoczęcia robót;

- sporządzić kosztorysy inwestorskie uproszczone i przedmiary robót na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej;

- opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Uwagi:

- Po wykonaniu projektu budowlanego, Wykonawca przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu,

- Realizację robót można rozpocząć wyłącznie na podstawie zatwierdzonnego przez Zamawiającego ww. projektu budowlanego i na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót.

- wszelkie koszty związane z czynnościami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz decyzjami ponosi Wykonawca.

1.7 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

-  projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości

egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta) i 2 egz. w formie

elektronicznej w formatach: PDF i DWG;

-  kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót  w 2 kompletach w wersji papierowej

i  elektronicznej - kosztorysy w formacie PDF i    ATH;

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
   w 2 kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej - w formacie PDF i  programie

Word;

-  dokumentacja zostanie przekazana protokółem zdawczo odbiorczm;

-  do uzgodnienia i sprawdzenia dokumentacji przed złożeniem wniosku do urzędu –

1 egzemplarz

Uwaga: z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej,  Projektant przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP”

  - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.

- Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić 
z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć 
i zutylizować.

- Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu  należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru z 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zadanie do odbioru. Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz inne niezbędne dokumenty  dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru.

  - Odbiory

1.11.1 Odbiory częściowe

- wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych etapach robót.

- przed przystąpieniem do robót należy uzyskać protokół odbioru dokumentacji      projektowej bez uwag (wraz z akceptacją użytkownika). Protokół odbioru dokumentacji traktowany będzie jako częściowy,

- odbioru powinien dokonać inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót i użytkownika,

- po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy,

- odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

1.11.2 Odbiór końcowy

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót.

Z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do Działu Technicznego ZUT wraz z kompletem niżej wymienionych dokumentów:

- atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na wbudowane materiały wraz z oświadczeniem kierownika budowy,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- protokoły badań i sprawdzeń - dokumentacja powykonawczą.

Ocena wyników odbioru:

- jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania   robót i niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszego PFU,

- jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót, ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,   powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robot.

  - Terminy realizacji

    - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii   (w tym akceptacji zamawiającego) oraz złożeniem, w imieniu Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim w Policach wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy

    - Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

    - Wykonanie robót budowlanych sanitarnych związanych 
z budową przyłącza i sieci wodociągowego, w terminie do 1 miesiąca od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób:

- faktura końcowa za dokumentację projektową, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgody organu administracji budowlanej na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę oraz za roboty budowlane po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego robót bez uwag,

- wszelkie płatności z tytułu uzyskania  opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, zajęć terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza itp. ponosi Wykonawca.

  - Ustalenia dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest protokołować uzgodnienia ze spotkań i przekazywać je

wszystkim uczestnikom.

Załączniki

- Warunki techniczne przyłaczenia do sieci wodociągowej

- Mapa z zaznaczonym usytowaniem namiotu foliowego