Znak Sprawy: ZUT/ACI/2018/03/02		                                        Szczecin, 2018-03-08

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ACI/2018/03/02

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku Oxygen przy ul. Malczewskiego 26.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2   	Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Przedmiot i termin wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku Oxygen przy ul. Malczewskiego 26 z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej ORANGE Polska.

Zakres robót do wykonania:

- Opracowanie w oparciu o warunki techniczne (warunki w posiadaniu ZUT ACI) i uzgodnienie wymaganego przez Orange Polska S.A. projektu technicznego ułożenia kabla światłowodowego w kanalizacji dzierżawionej od Orange Polska;

- ułożenie kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD 48J w kanalizacji Orange Polska (studnia Orange znajdująca się na parkingu przy budynku ul. Rayskiego 1 do studni Orange znajdującej się przy narożniku budynku al. Wyzwolenia 30 - odległość ok. 200m);

- montaż mufy światłowodowej w studni;

- wykonanie 12 spawów: połączenie nowego kabla 48J do budynku Oxygen 
z istniejącym kablem 144J w relacji US Rektorat, al. Jana Pawła II do AM al. Wały Chrobrego, tj. rozcięcie 6 włókien z 24- włóknowej tuby (bez przecinania pozostałych 18 włókien) i wspawanie  włókien 1 do 6 z nowego kabla  w kierunku US Rektorat,    al Jana Pawła II, końce włókien w kierunku AM al. Wały Chrobrego należy zaspawać we włókna 7-12 nowego kabla 48J do Oxygen'a;

- wprowadzenie kabla światłowodowego 48J ze studni Orange znajdującej się przy narożniku budynku al. Wyzwolenia 30 do budynku Oxygen istniejącym przepustem;

- przejście z wykorzystaniem istniejących drabinek kablowych przez teren parkingu podziemnego w budynku Oxygen do serwerowni (odległość ok. 40m);

- montaż w istniejącej szafie panelu światłowodowego typu "rack" o wysokości 1U;

- wykonanie 12 spawów w  panelu światłowodowym (złącza SC/APC);

- wykonanie pomiarów reflektometrycznych i tłumienności metodą transmisyjną,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 6 tygodni od podpisania zlecenia. Termin może zostać wydłużony w przypadku nie sprzyjających warunków atmosferycznych (np. opady, mróz) uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią oraz w przypadku przedłużającej się  procedury zawierania przez ZUT z Orange Polska umowy dzierżawy kanalizacji teletechnicznej.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako ryczałtowe.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

VIII.	Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

IX.	Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

X.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Sławomir Kolenda -  sk@szn.pl

- Szymon Kamasa – szymon.kamasa@man.szczecin.pl

- Mieszko Król – mieszko.krol@man.szczecin.pl

XI.		Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Wykonanie przyłącza do budynku Oxygen przy ul. Malczewskiego 26

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,

należy składać w Akademickim Centrum Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 41 (Vp. pok. 522), bądź drogą elektroniczną na adres szymon.kamasa@man.szczecin.pl lub mieszko.krol@man.szczecin.pl w terminie do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2018 r. w Budynku Wydziału Techniki Morskiej i Transportu – ACI w  pokoju 522 o godzinie 10.30.

XII.   Zamawiający  zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił wykonania zlecenia.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.