Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-1604/16			                             Szczecin, dnia 19.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 48/16

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wymiana kotła gazowego wraz z podgrzewaczem wody w kotłowni przy 
ul. Wyspiańskiego 1 w Szczecinie.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 3		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana kotła gazowego wraz z podgrzewaczem wody

w kotłowni przy ul. Wyspiańskiego 1 w Szczecinie.

Zakres prac niezbędny do wyceny i wykonania zamówienia:

- demontaż starego kotła gazowego,

- demontaż starego podgrzewacza gazowego,

- złomowanie powyższych elementów kotłowni – na koszt Wykonawcy,

- montaż kondensacyjnego stojącego kotła gazowego o mocy do 51,5 kW,

- montaż zasobnika CWU o pojemności 120 l,

- montaż kotłowego regulatora pogodowego ze sterowaniem tygodniowym jednym obiegiem grzewczym,

- montaż wkładu kominowego do kotła kondensacyjnego,

- podłączenie do wewnętrznej instalacji c.o. i ciepłej wody i uruchomienie instalacji kotłowni,

- priorytet ciepłej wody,

- 2-letnie serwisowanie urządzeń, zgodnie z wytycznymi producenta, wraz 
z wpisem do książki serwisowej urządzenia,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej: DTR, książek serwisowych zamontowanych urządzeń, kart gwarancyjnych, niezbędnych protokołów w tym protokoły szczelności instalacji gazowej, wodnej, protokoły pomiarów elektrycznych, odbiór komina oraz przeszkolenie pracowników ZUT,

- udzielenie 2 letniej gwarancji na zastosowane materiały, wbudowane urządzenia 
i wykonane roboty.

Termin wykonania zamówienia.

1. Termin wykonania robót: 15 dni od daty podpisania umowy,

2. Serwisowanie urządzeń: serwisowanie urządzeń w ciągu dwóch lat, zgodnie 
z wytycznymi producenta, wraz z wpisem do książki serwisowej urządzenia.

Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako ryczałtowe.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag, 
za serwisowanie urządzeń na podstawie protokołu potwierdzającego przez Zamawiającego wykonanie usługi serwisowej w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego	mgr inż. Anna Marel

e-mail: amarel@zut.edu.pl

- Specjalista				Beata Bernardelli

e-mail: bbernardelli@zut.edu.pl

- Zamawiający planuje wizję lokalną na obiekcie z potencjalnymi Wykonawcami w dniu 24.10.2016 r o godz. 900.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: Wymiana kotła gazowego wraz 
z podgrzewaczem wody w kotłowni przy ul. Wyspiańskiego 1 w Szczecinie.

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 27.10.2016 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2016 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1030.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.