Znak Sprawy ZUT/ATT/231-1029/17			                      ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Rozbiórka budynku garażu zlokalizowanego na terenie OSBwZEO w Ostoi.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

45111300-1  -  Roboty rozbiórkowe

45111000-8  -  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45111213-4  -  Roboty w zakresie oczyszczania terenu

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

      - Roboty objęte niniejszym zamówieniem nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę.

      - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren wokół rozbieranych obiektów przed dostępem niepowołanych osób.

      - Przed przystąpieniem do prac należy z inspektorem nadzoru uzgodnić komunikację pracowników oraz miejsce składowania zdemontowanych materiałów przed wywiezieniem.

      - Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym za zużytą energię elektryczną na podstawie zamontowanych liczników lub na podstawie obustronnie uzgodnionego ryczałtu.

      - Zamawiający przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

      - Całość robót rozbiórkowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawartą umową.

      - Podczas wykonywania prac wykonawca będzie odpowiadał za zabezpieczenie terenu robót budowlanych.

      - Transport, a w szczególności warunki dotyczące organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiórkowych, należy każdorazowo uzgadniać z wyznaczonym pracownikiem ZUT.

      - Budynek garażu należy rozebrać i szkodliwe materiały z rozbiórki poddać utylizacji.

      - Elementy infrastruktury sanitarnej należy wykopać i wywieźć na wysypisko.

      - Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót, w prawie budowlanym, zgodnie z warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

II. KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich wykonywania przez cały okres realizacji robót.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

- Wykonawca okaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu.

- Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.

IV. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami  specyfikacji technicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag przedstawiciela ZUT w zakresie ochrony środowiska i tras przejazdu.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich kart przekazania odpadów, wraz z kartami utylizacji materiałów szkodliwych.

- Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania robót rozbiórkowych oraz przewożenia odpadów, w tym koszty zniszczeń drzewostanu.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn. winien posiadać odpowiednie zgody na wytwarzanie odpadów i ich utylizację. Jeżeli nie posiada zgody na utylizacje odpadów, winien mieć podpisaną umowę z firmami, które posiadają uprawnienia do utylizacji.

- Wykonawca podczas rozbiórki zobowiązany jest zabezpieczyć i odciąć wszystkie media doprowadzone do obiektów;

- Jeżeli podczas prowadzenia prac rozbiórkowych nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie np. elementów nie podlegających rozbiórce, Wykonawca dokona naprawy (usunięcia szkody) na własny koszt w terminie 2 dni od stwierdzenia spowodowania tej szkody. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, Zamawiający obciąży go karami wskazanymi w umowie, których wysokość wynika z kosztów, jakie Zamawiający musiałby ponieść, zlecając wykonanie tych robót innemu Wykonawcy;

- Jeżeli Wykonawca będzie prowadził prace objęte zamówieniem, czy też składował szkodliwe materiały rozbiórkowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami mimo zaleceń inspektora nadzoru, Zamawiający obciąży go karami wskazanymi w umowie.

V. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość robót.

- Upoważniony pracownik ZUT jest uprawniony do dokonywania kontroli a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT

- W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

- W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszelkie odpowiednie kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

VII. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych.

- Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska;

- uzyskał zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy

- Stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierką składającą się z :

- deski krawędziowej wys. 15cm

- poręczy ochronnej wys.1,1m

- pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą ich położenia.

- Roboty dekarskie:

- pracowników zatrudnionych na dachu należy zabezpieczyć przed wypadkiem za pomocą pasów ochronnych linką zamocowaną do stałych elementów konstrukcji;

- wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać zabezpieczenie przeciwpożarowe i atest dopuszczający do użytkowania w warunkach pracy;

- kable elektryczne powinny być podwieszone i nie posiadać uszkodzeń mechanicznych.

- obsługujący maszyny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, maszyny powinny posiadać atest dopuszczający do ruchu;

- dźwigi, wyciągi powinny posiadać atesty dopuszczające do ruchu i określoną maksymalną  nośność (wytrzymałość linki).

VIII. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

- Roboty podlegają końcowemu odbiorowi.

Odbiór robót nastąpi po wykonaniu prac oraz dostarczeniu Zamawiającemu powykonawczej mapy geodezyjnej, zgodnie z warunkami umowy.

- Odbiór robót należy dokonać komisyjnie. Skład komisji ustali Zamawiający.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie protokołu odbioru.

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien załączyć:

- potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu szkodliwego,

- karty przekazania odpadu na składowiska ,

- oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na składowisko i jego utylizacji,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

IX. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie zamówienia nastąpi ryczałtem, za prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- Zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

- Obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419), rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 )

- Sztuką budowlaną.

- Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.

XI. ZALECENIA

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca, w celu uniknięcia późniejszych uwag do Zamawiającego, wziął udział w zebraniu Wykonawców i uzgodnił sposób prowadzenia robót
z kierownikiem Obiektu oraz Inspektorem nadzoru.

UWAGA: Zamawiający informuje, że przewiduje zebranie Wykonawców, które odbędzie się
w dniu 06.09.2017 r., godz. 1400.