Szczecin, dnia 25.07.2012 r.

L.dz. AGE-202-D-2/2012

Zapytanie ofertowe

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów 17, 
70-310 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie naprawy kabiny 
w dźwigu osobowym typu OFA o numerze fabrycznym A-3754/1978, zamontowanym 
w Domu Studenckim „AMICUS” Uczelni przy ul. Chopina 55 w Szczecinie, w następującym zakresie:

1.  naprawa ściany tylnej oraz dachu kabiny po uszkodzeniach spowodowanych      niewłaściwym  transportem  mebli.
2. naprawa instalacji elektrycznych na dachu kabiny.

3. wykonanie kompletnych pomiarów instalacji elektrycznych dźwigu w zakresie     wymaganym przepisami UDT wraz z dostarczeniem do Uczelni protokołów z tych     pomiarów.

4. wykonanie pomiarów konstrukcji nośnej kabiny po naprawie, sporządzenie na tę      okoliczność protokołu stwierdzającego brak jakichkolwiek odkształceń konstrukcji oraz       dostarczenie tego protokołu do Uczelni.

5. czynny udział w badaniach dźwigu przez UDT po naprawie oraz usunięcie wszystkich       ewentualnych usterek wskazanych przez UDT.

6. dokonanie wpisu do książki konserwacji dźwigu z wyszczególnieniem wykonanych prac.

7. zgłoszenia dźwigu do UDT do badania doraźnego dokona na swój koszt Uczelnia.

8. Termin wykonania robót: 15 dni od daty udzielenia zamówienia.

Uwaga: oględziny dźwigu oraz zapoznanie się z jego książką rewizyjną są  możliwe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem DS. „AMICUS”, Panią Teresą Towarnicką, tel. 91 449 64 87.

Na ofertę dostarczoną do Uczelni pocztą, mailem na adres: czeslaw.tyszka@zut.edu.pl 
lub faxem na Nr 91 449 44 75, możemy oczekiwać nie dłużej niż do dnia 03.08.2012 r.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14-tu dni od daty dostarczenia faktury 
do Uczelni. Podstawą do wystawienia faktury jest decyzja UDT o dopuszczeniu ww. dźwigu do eksploatacji.

Na wykonane roboty, wmontowane materiały i urządzenia, wykonawca udziela 
24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty wydania przez UDT decyzji o dopuszczeniu 
ww. dźwigu do eksploatacji.

Bliższych informacji w powyższej sprawie może udzielić przedstawiciel Uczelni, Pan Czesław Tyszka, tel. 91 449 49 33 lub 693 066 410.

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania, oferty cenowej, 
 nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Zastępca Kanclerza

ds. Techniczno- Gospodarczych

mgr inż. Tadeusz Klinger