Szczecin, dnia  22.02.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zwraca się z prośbą 
o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu  wentylacji mechanicznej w hali sportowej przy ulicy Tenisowej 33 w Szczecinie 
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych. (działka 1/1 Obręb 105 Pogodno).

Dane techniczne hali sportowej przy ulicy Tenisowej nr 33 w Szczecinie:

Budynek hali składa się z dwóch obiektów o różnym wystroju i funkcji:

- hala parterowa, jednoprzestrzenna, niepodpiwniczona o wys. 9 m,

- zaplecze socjalno – gospodarcze (3 kondygnacje)

Kubatura hali sportowej: 18 240 m3, w tym

- część zasadnicza (boiska)  - 14 400 m3

- pomieszczenia zaplecza przewidzianego do wentylacji: 3 840 m3, czego:

na parterze: szatnie - 259 m3, umywalnie z natryskami – 180 m3,

na I piętrze: szatnie - 90 m3, umywalnie – 90 m3,

Maksymalna liczba osób ćwiczących w hali – 120 osób,

Hala sportowa jest użytkowana cały rok, codziennie, średnio 10 godz. dziennie

Obiekt zasilany jest w energię cieplną z miejskiej sieci ciepłowniczej o parametrach: zimą 150/70 st. C, latem 70 st. C. Moc cieplna węzła cieplnego jest wystarczająca dla zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych.

Nawiew uzyskiwany był z mechanicznych wentylatorów wraz z dwoma nagrzewnicami centralnymi, dwurzędowymi na czynnik grzejny wodny. Wentylatory umieszczone 
są w wentylatorni usytuowanej w piwnicy 3-kondygnacyjnego budynku zaplecza socjalno – gospodarczego. Układ jest wyeksploatowany i nieczynny.

Obecnie istnieje wywiew powietrza poprzez sześć wentylatorów typ WDP – 40/5 
o wydajności 5 000 m3 każdy, które zainstalowane są na dachu dwuspadowym płaskim. Zapewniona jest moc elektryczna wentylatorów: 0,6 kW każdy.

Istniejąca w budynku wentylacja mechaniczna wywiewna o krotności wymiany 2/h jest mało sprawna.

W obiekcie zainstalowane są grzejniki z rur stalowych ożebrowanych w drewnianej obudowie.

Pierwsze zamówienie mocy (na dzień 10.10.1991 r.) obejmowało:

c.o. – 250 kW, c.w. – 233 kW, wentylacja – 354 kW.

1. W opracowanej dokumentacji należy uwzględnić:

- Wykonanie inwentaryzacji budowlanej hali sportowej, inwentaryzacji urządzeń systemu termo - wentylacji mechanicznej, inwentaryzacji kominiarskiej wraz z opinią 
o ich wykorzystaniu.

- Wykonanie dwóch koncepcji rozwiązania technicznego polegającego na przywróceniu normowej krotności wymiany powietrza, normowej wilgotności oraz temperatury, 
co jest warunkiem właściwej eksploatacji parkietu na posadzce. W przedłożonych koncepcjach  należy podać wstępną wyceną przyjętych rozwiązań oraz wskazać zalety 
i wady każdej z nich.

- Wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego 
termo -wentylacji mechanicznej wraz z automatyką – branża sanitarna. Wentylację należy zaprojektować z chłodzeniem powietrza w okresie letnim. W projekcie należy przewidzieć  kontrolę i regulację wilgotności oraz temperatury powietrza. Należy przewidzieć centralnie sterowanie urządzeniami z monitoringiem pracy urządzeń (wizualizacją) doprowadzonych do portierni. Ponadto należy w zaprojektowanej wentylacji przewidzieć układ przeciwzamrożeniowy z użyciem glikolu. Uwzględnić niezbędne zmiany w węźle cieplnym, np. zmianę wymienników JAD na wymiennik płytowy.

- Wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego zasilania elektrycznego urządzeń wentylacji mechanicznej - branża elektryczna.

- Wykonanie projektu wykonawczego monitoringu i układu wizualizacji – branża teletechniczna.

- Wykonanie ekspertyzy budowlanej na potrzeby wykonania wentylacji mechanicznej - branża konstrukcyjna.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i innych niezbędnych ekspertyz rzeczoznawców, p. poż., SANEPID, PIP itp., w celu uzyskania pozwolenia na roboty.

- Wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich w wersji papierowej i elektronicznej w programie ATH i formacie PDF.

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej w programie Word i formacie PDF.

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych.

- W cenie oferty należy podać cenę za wykonywanie usługi nadzoru autorskiego wyliczoną jako cenę pobytu projektanta na budowie pomnożoną przez liczbę pobytów:

a) przewiduje się 5 pobytów projektanta na budowie,

b) cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres 5 lat,

chyba, że roboty budowlane związane z realizacją projektu zostaną zakończone

wcześniej.

12. Zakres nadzoru autorskiego m.in.:

a) udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w postępowaniu 
      przetargowym na realizację zadania zaprojektowanego przez Projektanta,

b) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku 
     do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
      nadzoru inwestorskiego.

13. Wykonawca dokumentacji projektowej wykona zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

14. Wykonawca dokumentacji projektowej przed terminem złożenia oferty powinien dokonać 
      wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia.

15. W kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć koszty obowiązkowych przeglądów 
      i konserwacji instalacji i urządzeń zrealizowanych na podstawie projektu 
     przez wykonawcę robót w okresie gwarancji.

2. Płatności:

a) do 20 % wartości brutto oferty za dokumentację projektową po wykonaniu inwentaryzacji

i po uzyskaniu pisemnej akceptacji koncepcji,

b) do 60 %  wartości brutto oferty za dokumentację projektową po wykonaniu i przekazaniu       
     Zamawiającemu pełnej dokumentacji projektowej z uzgodnieniami, kosztorysami, 
     przedmiarami i STWiOR,

c) do 20 % wartości brutto oferty za dokumentację projektową po uzyskaniu decyzji 
      pozwolenia na roboty budowlane,

d) za nadzór autorski – sukcesywnie w miarę realizacji robót nadzorowanych 
       przez Zamawiającego, lecz nie później niż do 5 lat od dnia wykonania przedmiotu 
       umowy.

3. Sposób przygotowania dokumentacji:

- koncepcję: w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie 
     PDF, DOC na nośniku elektronicznym, kosztorysy wskaźnikowe w programie ATH lub

Excel i formacie PDF,

-   projekty budowlane z elementami projektu wykonawczego wszystkich branż: po 5 kpl w

formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF i programie DOC na płycie CD,

-  kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót – w 2 kompletach w wersji papierowej 
    i elektronicznej w formacie PDF i programie ATH,

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w 2 kompletach w wersji papierowej 
    i elektronicznej w formacie PDF i programie Word.

4. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać      
              uczciwą  konkurencję.

Ust 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, 
           patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
          zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
         dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
        „lub równoważny”.

5. Termin wykonania:

a) dwie koncepcje - w terminie do 30 dni od podpisania umowy,

b) projekty wykonawcze wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, sporządzenie

kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 w  terminie do 90 dni od podpisania umowy,

c) uzyskanie prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na roboty budowlane – w terminie

do 150 dni od podpisania umowy.

6. Informacje dotyczące opracowania dokumentacji można uzyskać:

- Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela pracownik Działu Technicznego 
ZUT w Szczecinie, Pan mgr Marcin Winiarczyk, tel. (91) 449-46-41, (marcin.winiarczyk@zut.edu.pl).

- W celu dokonania wizji lokalnej hali sportowej przy ulicy Tenisowej nr 33 w Szczecinie proszę o kontakt z Panią mgr inż. Tamarą Olszewską 
tel. (91) 449-52-51.

c)  Dział Techniczny dysponuje niżej wymienioną archiwalną dokumentacją projektową 
            w wersji papierowej:

- założenia techniczno – ekonomiczne instalacji c.o., wentylacji (1985 r.),

- węzeł cieplny – część cieplno – technologiczna (1985 r.),

- branży konstrukcyjnej (wykonanej w 1986 r.).

- projekt architektoniczno – budowlany związany z remontem i dociepleniem elewacji

budynku SWFiS cz.1 inwentaryzacja, cz.2 koncepcja/projekt (wykonany w 2008 r.).

Ofertę należy złożyć na przesłanym druku oferty w formie pisemnej do dnia 02.03.2012 r. (piątek) do godziny 1500 w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 17, budynek Rektoratu, 
I piętro, 70 - 310 Szczecin, pok. 119 lub przesłać faksem na nr (091) 449 40 72 lub drogą 
e-mail: marcin.winierczyk@zut.edu.pl. Wynik przeprowadzonego zapytania ofertowego 
po zatwierdzeniu protokołu z wyboru ofert zostanie przesłany mailem na adres wskazany 
w ofercie.

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy 
się z koniecznością zawarcia przez niego umowy”

miejsce, dnia 2 marca 2012 r.

.........................................                                             	                   Zachodniopomorski Uniwersytet

(pieczęć firmy)                                                	                   Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70 - 310 Szczecin

O F E R T A

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wentylacji mechanicznej w hali sportowej przy ulicy Tenisowej 33 w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na wykonanie robót budowlanych. (działka 1/1 Obręb 105 Pogodno).

Oferuję wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont wentylacji mechanicznej w hali sportowej zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w zapytaniu ofertowym znak ATT/231-18-02/11 z dnia 22.02.2012 r.

Moja cena za niżej wymienione opracowania wynosi netto:

- cena za dokumentację (cena bez podatku od towarów i usług)			................................ zł

- cena za nadzór autorski za 5 pobytów (cena bez podatku od towarów i usług)	................................ zł

Razem:	------------------------ zł

Cena wraz z podatkiem od towarów i usług (cena oferty) 		............................................  zł

słownie:  ..................................................................................................................................................

……..…………………………………………………………………………………………………....

Oświadczam, że :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  
     nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 
     zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.

miejsce, dnia ...............................

.......................................................

(podpis i pieczęć firmy)